МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2014										 	            № 118

с. Каргасок

Об утверждении Положения о содержании и ремонте фасадов

зданий на территории Каргасокского сельского поселения

(В ред. постановления Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

В целях установления требований по содержанию и ремонту фасадов зданий на территории Каргасокского сельского поселения и в соответствии с частью 1 статьи 8.1 Кодекса Томской области об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о содержании и ремонте фасадов зданий на территории Каргасокского сельского поселения (далее – Положение).

2. Реконструкция и ремонт фасадов и их отдельных элементов, созданных до вступления в силу Положения и не соответствующих требованиям Положения, могут производится только с целью их приведения в соответствие с Положением или путем уменьшения их несоответствия Положению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Каргасокского сельского поселения                                                                  А.А. Белоногов

Утверждено

постановлением Администрации

Каргасокского сельского поселения

от 22.05.2014 года № 118

# ПОЛОЖЕНИЕ

# О СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

# НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(В ред. постановления Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

# I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок содержания и ремонта собственниками, владельцами и иными уполномоченными лицами фасадов зданий и сооружений на территории Каргасокского сельского поселения.

2. В  настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) фасад – наружная лицевая сторона здания, сооружения. Фасады делятся на главный, уличный, боковой, дворовый;

2) неисправное состояние фасада:

местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке;

выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки;

разрушение водосточных труб и других водоотводящих устройств;

разрушение герметизирующих стыков панелей;

повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен;

мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхностей;

разрушение парапетов, декоративных украшений;

деформация в кровельных несущих конструкциях;

прогиб стропильных ног и обрешетки;

разрушение окрасочного или защитного слоя кровли;

ослабление крепления элементов кровель к обрешетке;

отслоение от основания, местные просадки, разрывы, вздутие кровель из рулонных материалов;

отсутствующие, нечитаемые, не соответствующие утвержденным образцам, разрушенные номерные знаки и указатели улиц;

ржавые, разрушенные, незакрепленные металлические конструкции пожарных лестниц, ограждений, парапетов, декоративных деталей и т.д.;

отсутствие окон, дверей, остекления, предусмотренных проектной документацией.

3) ненадлежащее содержание фасада:

производство работ по реконструкции, ремонту, окраске без получения необходимых разрешений, в нарушение согласованных проектов и паспортов, с низким качеством выполненных работ;

допущение неисправного состояния фасада;

4) дополнительное оборудование фасада – системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах;

5) устройство и оборудование балконов и лоджий – комплекс элементов архитектурного решения, технического оснащения, оформления балконов и лоджий на фасадах;

6) знаки адресации – унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования элементов улично-дорожной сети, номера нежилых зданий, домов, подъездов и квартир в них.

7) информационная конструкция – не имеющее рекламного характера средство размещения информации, содержащее информацию о наименовании или виде (сфере) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иную общественно полезную информацию, в том числе информацию, предусмотренную статьей 9 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». (Введен постановлением Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

3. Собственники зданий и сооружений либо иные уполномоченные ими лица, обязаны поддерживать в исправном состоянии фасады, сохранять архитектурно-художественное убранство зданий и сооружений, в том числе систематически, но не реже одного раза в квартал, с осуществлением записей в учетный журнал:

1) проверять состояние фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий и эркеров, карнизов, отливов, водосточных труб, козырьков и т.п.);

2) проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;

3) при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками;

4. Собственники зданий и сооружений либо иные уполномоченные ими лица, обязаны:

1) по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очищать и промывать фасады, используя специальную технику;

2) по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона), внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах следует очищать и промывать, как правило, химическими средствами;

3) проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасадов, с периодичностью в пределах 3 – 5 лет с учетом фактического состояния фасада;

4) производить в случае необходимости поддерживающий ремонт отдельных элементов фасадов (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных окрытий);

5) обеспечивать регулярную очистку остекления и элементов оборудования входов, текущий и поддерживающий ремонт входов;

6) обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий и поддерживающий ремонт окон и витрин.

5. Собственники зданий и сооружений либо иные уполномоченные ими лица при отсутствии утвержденной проектной документации обязаны иметь паспорт фасада здания или сооружения согласно приложению 1 к настоящему Положению.

6. Муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Положением, осуществляется Администрацией Каргасокского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства, утвержденным решением Совета Каргасокского сельского поселения от 12 мая 2021 г. № 144. (В ред. постановления Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

# II. Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений

7. Ремонт (включая окраску) и переоборудование фасадов осуществляются в соответствии с проектной документацией на здание, сооружение, а при отсутствии таковой – в соответствии с паспортом фасада здания, сооружения. В случаях, указанных в пункте 8 настоящего Положения, ремонт (включая окраску) и переоборудование фасадов осуществляются в соответствии с архитектурным заданием.

8. Архитектурное задание выдается в случае:

1) отсутствия проектной документации на здание, сооружение;

2) отсутствия утвержденного паспорта фасада;

3) необходимости ремонта, переоборудования, окраски фасадов с отступлением от паспорта фасада в связи с изменением облика фасада.

9. Архитектурное задание выдается Администрацией Каргасокского сельского поселения на основании заявки заказчика. К заявке прилагаются фотографии фасадов.

10. Архитектурное задание выдается по утвержденной согласно приложению 2 к настоящему Положению форме в срок не более 30 дней с момента обращения заинтересованного лица в Администрацию Каргасокского сельского поселения.

11. Срок действия архитектурного задания – 2 года. Срок действия задания, истекающий в период производства работ по ремонту, переоборудованию и окраске фасадов, продлевается до окончания работ.

12. Архитектурное задание определяет:

1) перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасадов;

2) цвета окраски штукатурки (поля стены, архитектурных деталей, цоколя), дверных и оконных заполнений, металлического декора, решеток, ворот, куполов, крыш;

3) рекомендации по использованию материалов;

4) рекомендации по использованию систем материалов и красок для ремонта фасадов.

13. В процессе подготовки к ремонтным работам собственники зданий и сооружений либо иные уполномоченные ими лица обеспечивают:

1) проверку состояния несущих элементов балконов, карнизов, архитектурного декора, облицовки фасадов, штукатурки, покрытий выступающих архитектурных деталей, подоконных отливов, в случае нахождения их в аварийном состоянии - выполнение их технического обследования;

2) снятие с фасадов неиспользуемой и приведение в порядок действующей электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования;

3) снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасадах знаков адресации, флагодержателей, дорожных знаков, мемориальных досок;

4) временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров;

5) обеспечение переноса от стен зданий и сооружений объектов, которые мешают проведению ремонтных работ (по согласованию с владельцем, собственником, эксплуатирующей организацией);

6) выполнение работ по гидроизоляции зданий и сооружений, организации водоотвода и мероприятий по ремонту балконов (при наличии технического заключения);

7) в случае выполнения работ на зданиях и сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, - обследование материалов отделки и разработка методики производства работ.

14. Собственники зданий и сооружений либо уполномоченные ими на содержание или ремонт фасадов лица обязаны:

1) соблюдать требования архитектурного задания, проектной документации, а также строительных, реставрационных норм и правил;

2) осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений;

3) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

4) ограждать ремонтируемые здания и сооружения;

5) размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе работ;

6) защищать щитами и пленками не подлежащие окраске поверхности и (или) части зданий и сооружений: каменные цоколи и декор, поверхности, облицованные керамической плиткой, мемориальные доски, а также отмостку вокруг зданий и сооружений;

7) не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами.

15. При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию территорий (тротуаров, отмосток, дорог) заказчик этих работ обязан обеспечить восстановление поврежденных в процессе работ элементов фасадов, гидроизоляции, отмосток.

16. Приемка фасадов после ремонта (включая окраску) и переоборудования, осуществленных на основании архитектурного задания, производится приемочной комиссией в составе представителей заказчика, уполномоченного должностного лица Администрации Каргасокского сельского поселения, подрядчика, проектной организации или автора проекта (при необходимости), организации, осуществляющей эксплуатацию здания, сооружения.

17. При приемке фасадов на рассмотрение приемочной комиссии передаются полный пакет документов, в том числе паспорт фасада и (или) архитектурное задание, акты скрытых работ и другая исполнительная и проектная документация.

18. Приемочная комиссия оформляет приемку работ по ремонту, переоборудованию и окраске фасадов актом о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом фасада и его конструктивных элементов по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

В случае выполнения работ по ремонту, переоборудованию и окраске фасадов с нарушением настоящего Положения, должностное лицо Администрации Каргасокского сельского поселения, участвовавшее в работе приемочной комиссии, незамедлительно докладывает об этом Главе Каргасокского сельского поселения для принятия мер, предусмотренных законодательством. (В ред. постановления Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

# III. Устройство и оборудование входов

19. Устройство и оборудование входов осуществляются в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией.

20. Цветовое решение дверей и других элементов устройства и оборудования входов должно соответствовать проектной документации либо паспорту фасада.

21. Общими требованиями к устройству и оборудованию входов являются:

1) комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

2) надежность, безопасность элементов и конструкций;

3) устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения.

22. Не допускаются:

1) изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения габаритов и конфигурации входов;

2) устройство дополнительных входов или ликвидация существующих независимо от их вида и расположения;

3) окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соответствующие цвету и отделке фасадов;

4) окраска поверхностей, облицованных камнем;

5) облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;

6) повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).

23. Устройство входов, расположенных выше первого этажа, допускается только на дворовых фасадах в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Входы, расположенные выше первого этажа, не должны нарушать композицию фасада, ухудшать его техническое состояние и внешний вид, а также условия проживания и эксплуатации здания.

24. Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, рекламным оформлением части фасада, относящейся к объекту. Комплексное решение объекта должно быть согласовано с архитектурным решением фасада и другими объектами, расположенными на фасаде.

25. Входы в помещения подвального этажа должны иметь единое решение в пределах всего фасада, располагаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта.

26. Устройство входов с приямками в помещения подвального этажа допускается за пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и проезда.

27. Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать общему архитектурному решению и цвету фасада.

28. В целях обеспечения доступа в здания и сооружения инвалидов и иных лиц, доступ которых в здания и сооружения по лестницам затруднен, необходимо устройство пандусов.

29. При перепаде уровней более 0,4 метра необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам металлодекора и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано архитектурным решением фасада.

30. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается.

31. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе проекта. При устройстве освещения входов должна учитываться система художественной подсветки фасада.

32. Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления.

При устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.

33. При ремонте и замене дверных заполнений не допускаются:

1) установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

2) различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада;

3) изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

4) устройство входов, выступающих за плоскость фасада.

34. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

# IV. Окна и витрины

35. Устройство и оборудование окон и витрин осуществляются в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией.

36. Цветовое решение оконных и витринных конструкций должно соответствовать проектной документации или паспорту фасада.

37. Общими требованиями к устройству и оборудованию окон и витрин являются:

1) комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

2) надлежащее качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

3) надежность, безопасность элементов и конструкций;

4) устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

5) содержание окон и витрин в надлежащем состоянии.

38. Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер.

39. Окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами водоотвода.

40. Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

41. Установка наружных защитных экранов не допускается:

1) с нарушением архитектурного решения фасада, повреждением архитектурных деталей, отделки, декора фасада;

2) в окнах жилых помещений;

3) в витринах, на поверхностях сплошного остекления.

42. Цветовое решение решеток и защитных экранов должно соответствовать цвету фасада и иметь единый характер на фасаде.

43. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения.

44. Установка ограждений витрин допускается при высоте нижней границы проема менее 0,8 метра от уровня земли. Высота ограждения витрины от поверхности тротуара должна составлять не более 1,0 метра, расстояние от поверхности фасада - не более 0,5 метра (при отсутствии приямка).

45. Ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада. Устройство глухих ограждений витрин не допускается.

46. Устройство приямков допускается для окон подвального этажа, расположенных ниже уровня тротуара, на расстоянии не более 0,8 метра от поверхности фасада с учетом минимальной нормативной ширины тротуара.

47. Приямки должны иметь ограждение в виде каменного поребрика, покрытие металлической решеткой или металлическое ограждение высотой 0,4 – 1,0 метра, а также устройство организованного водостока должны быть обеспечены защитой от попадания мусора с возможностью проведения периодической уборки.

48. Архитектурное решение приямков должно иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фасада, материалам отделки, цвету.

49. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи). Цветовое решение должно соответствовать тону остекления.

50. Устройства озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надлежащий внешний вид и надежную конструкцию крепления.

51. Не допускаются:

1) изменение архитектурного решения и нарушение композиции фасадов в результате произвольного размещения, изменения габаритов и конфигурации окон и витрин, устройства новых проемов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения;

2) изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части;

3) произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата;

4) окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка участка фасада вокруг проема, не соответствующая цвету и отделке фасадов;

5) повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).

52. При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускаются:

1) произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада;

2) изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

3) устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;

4) некачественная заделка швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающая внешний вид фасада.

53. Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов).

# V. Дополнительное оборудование фасадов

54. Основными видами дополнительного оборудования являются:

1) наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы;

2) антенны;

3) видеокамеры наружного наблюдения;

4) почтовые ящики;

5) часы;

6) банкоматы;

7) освещение территории;

8) кабельные линии, пристенные электрощиты.

55. Состав дополнительного оборудования и места размещения должны быть увязаны с архитектурным решением, комплексным оборудованием и оформлением фасада.

56. Общими требованиями к размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий и сооружений являются:

1) размещение без ущерба для внешнего вида и технического состояния;

2) минимальный контакт с поверхностями, рациональное устройство и технологичность крепежа, использование стандартных конструкций крепления;

3) безопасность для людей;

4) комплексное решение размещения оборудования;

5) размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и транспорта;

6) удобство эксплуатации и обслуживания.

57. Размещение элементов технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий допускается при соблюдении следующих требований:

1) минимальный выход технических устройств на поверхность фасада;

2) компактное встроенное расположение;

3) применение маскирующих устройств наружных блоков, деталей и устройство защитных козырьков;

4) группировка ряда элементов на общей несущей основе;

5) привязка к единой системе осей на фасаде.

58. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается:

1) на кровле зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами);

2) в верхней части оконных и дверных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи);

3) на дворовых фасадах, брандмауэрах - упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде;

4) на лоджиях, в нишах - в наиболее незаметных местах;

59. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 метра, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно.

60. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается:

1) над пешеходными тротуарами;

2) в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений и устройством защитных козырьков.

61. Размещение антенн допускается:

1) на кровле зданий и сооружений - компактными упорядоченными группами, с использованием единой несущей основы (при необходимости - с устройством ограждения);

2) на дворовых фасадах, глухих стенах, не просматривающихся с улицы;

3) на дворовых фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема;

4) на зданиях малоэтажной застройки - в наиболее незаметных местах, без ущерба объемным и силуэтным характеристикам зданий и сооружений.

62. Размещение антенн не допускается:

1) на фасадах объектов культурного наследия;

2) на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных и дымовых трубах;

3) на угловой части фасада;

63. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов – на общей несущей основе. Размещение на архитектурных деталях, элементах декора, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются.

64. Почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, на глухих стенах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 метра.

65. Элементы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, техническое оборудование) должны иметь нейтральную окраску, максимально приближенную к архитектурному фону (цвету фасада, тону остекления).

66. Антенны, расположенные на светлом фоне стены или на кровле, должны иметь светлую окраску. Антенны, расположенные на темном фоне стены, должны иметь темную окраску, приближенную к тону архитектурной поверхности.

67. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь нейтральную окраску, приближенную к цвету фасада.

# VI. Балконы и лоджии

68. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию балконов и лоджий, определяются архитектурным решением фасада и техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

69. Основанием для проектирования устройства и оборудования балконов и лоджий является архитектурное задание, выдаваемое в установленном порядке.

70. Устройство и расположение балконов и лоджий на фасадах зданий и сооружений и внешний вид определяются архитектурным решением фасада, конструктивной системой зданий и сооружений, предусмотренных проектным решением.

71. Основными принципами архитектурного решения балконов и лоджий на фасадах являются:

1) единый характер на всей поверхности фасада (фасадов);

2) поэтажная группировка (единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасада);

3) вертикальная группировка (единый характер в соответствии с размещением вертикальных внутренних коммуникаций, эркеров);

4) сплошное остекление фасада (части фасада).

72. Общими требованиями к устройству и оборудованию балконов и лоджий являются:

1) комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

2) высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

3) надежность, безопасность элементов и конструкций;

4) устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

5) содержание в надлежащем состоянии.

73. Цветовое решение конструкций балконов и лоджий должно соответствовать паспорту фасада или архитектурному заданию, выдаваемому в установленном порядке.

74. Не допускаются:

1) изменение характера ограждений (цвета, рисунка, прозрачности);

2) несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитектурного решения части фасада;

3) фрагментарная окраска или облицовка участка фасада в пределах балкона или лоджии.

4) произвольное изменение архитектурного решения, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих не допускаются.

5) произвольное остекление и изменение габаритов, изменение цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему архитектурному решению фасада.

# VII. Знаки адресации

75. Основными видами знаков адресации являются:

1) указатели наименования элемента улично-дорожной сети: улицы, переулка, площади и т.п.

2) номерные знаки, обозначающие наименование элемента улично-дорожной сети и номер дома;

3) номерные знаки, обозначающие номер дома;

4) таблички с указанием номеров подъездов и квартир.

76. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

1) унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;

2) хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

77. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.

78. Номерные знаки размещаются:

1) на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;

2) на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

3) на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;

4) на боковых фасадах - в простенке с правой стороны;

5) при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;

6) на ограждениях и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

79. Указатели наименования элемента улично-дорожной сети размещаются:

1) в простенке на угловом участке фасада;

2) при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси над номерным знаком.

80. Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям:

1) высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 метра;

2) размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

3) привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;

4) единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;

5) отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

81. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

82. Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на лоджиях и балконах, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

83. Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 м (вертикальная табличка).

# VIII. Размещение на фасадах зданий рекламных и информационных конструкций

(Введен постановлением Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

84. Конструктивные элементы рекламных и информационных конструкций должны быть спроектированы, изготовлены и смонтированы в соответствии со строительными нормами и правилами, а также требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской области.

Все конструкции должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм и правил.

85. Размещение рекламных конструкций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе».

86. Рекламные и информационные конструкции не должны создавать помех для прохода пешеходов и препятствовать надлежащей эксплуатации здания.

87. При установке, обслуживании и эксплуатации рекламных и информационных конструкций не должны нарушаться прочностные характеристики стен, подвергаться разрушению декоративные и другие элементы фасада здания, сооружения.

88. Рекламные и информационные конструкции должны соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки.

89. Запрещается:

1) размещать на фасадах зданий, сооружений рекламные и информационные конструкции, мешающие визуальному восприятию объектов культурного наследия, памятников, мемориалов, культовых учреждений, административных зданий;

2) закрывать рекламными и информационными конструкциями окна лестничных клеток и входных узлов зданий.

90. Рекламные и информационные конструкции должны содержаться в исправном инженерно-техническом состоянии и соответствовать разрешительной и проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции и их частей. Рекламные и информационные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

# IX. Порядок согласования вопросов содержания

# и ремонта фасадов зданий и сооружений

(Наименование в ред. постановления Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

91. Только по согласованию с Администрацией Каргасокского сельского поселения производятся следующие работы: (В ред. постановления Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

1) изменения фасада, связанные с заменой или устройством отдельных его деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток на окнах, остекления лоджий, балконов, дверных и оконных заполнений, облицовки, оконных, дверных или арочных проемов, иными отступлениями от проекта здания, сооружения, паспорта фасада);

2) устройство, реконструкция, ликвидация входов, изменение габаритов и конфигурации проемов, установка дверных конструкций, козырьков и иных элементов оборудования, устройство лестниц и приямков, изменение их цветового решения, восстановление утраченных входов, раскрытие заложенных ранее дверных проемов, а также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада, переустройство дверного проема в оконный;

3) реконструкция входов с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (дверных полотен, козырьков, ступеней) в связи с изменением характера использования помещений, при наличии соответствующего проектного решения;

4) установка металлических лестниц и крылец;

5) устройство, оборудование окон и витрин, изменение их внешнего вида, цветового решения, ликвидация оконных проемов, изменение их габаритов и конфигурации, установка оконных и витринных конструкций, восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных ранее оконных проемов;

6) реконструкция оконных проемов первого этажа зданий и сооружений с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (габаритов, рисунка переплетов, материала оконных конструкций) в связи с изменением характера использования помещений, при наличии соответствующего проектного решения;

7) размещение дополнительного оборудования на фасадах;.

8) изменение устройства и оборудования балконов и лоджий, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений;

9) пробивка окон с устройством балконов и лоджий на глухих стенах при наличии необходимых проектных обоснований;

10) переустройство балконов и лоджий;

11) реконструкция лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в соответствии с проектным решением в связи с изменением характера использования помещений;

12) изменение внешнего вида балконов и лоджий (остекление, изменение, ремонтом или замена ограждений, цветовое решение);

13) установка козырьков и навесов, при условии наличия индивидуального или типового проекта.

92. Для согласования вопросов, перечисленных в пункте 91 настоящего Положения, заинтересованное лицо подает соответствующее письменное заявление в Администрацию Каргасокского сельского поселения. В заявлении должны быть перечислены требующие согласования виды работ. (В ред. постановления Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

К заявлению прилагаются материалы (проектная документация, паспорт фасада здания, сооружения, архитектурное задание, чертежи, схемы, рисунки и тому подобное), демонстрирующие планируемый результат проведения работ, требующих согласования.

93. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему материалов Администрацией Каргасокского сельского поселения в срок не более 30 дней со дня регистрации заявления принимается одно из следующих решений:

1) о согласовании проведения работ;

2) об отказе в согласовании проведения работ.

До истечения срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, Администрация Каргасокского сельского поселения направляет заинтересованному лицу письмо с информацией о согласовании проведения работ либо с мотивированным обоснованием принятого решения об отказе в согласовании проведения работ с указанием основания для принятия такого решения.

(В ред. постановления Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

94. Решение об отказе в согласовании проведения работ принимается в случае, если такие работы: (В ред. постановления Администрации от 7 декабря 2021 г. № 201)

1) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов.

2) не соответствуют требованиям архитектурного задания, проектной документации;

3) не соответствуют требованиям сохранности архитектурно-художественного декора здания и сооружения;

4) нарушают комплексный характер фасада и его элементов в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

5) предполагают установку элементов и конструкций, не обеспечивающих надежность и безопасность;

6) предполагают фрагментарную окраску фасада или его элементов, окраску элементов фасада, не соответствующую цвету и отделке фасада;

7) предполагают облицовку поверхностей откосов керамической плиткой;

8) нарушают требования пунктов 23 – 34, 36, 38 – 42, 44, 46, 47, 49, 58, 60 – 63, 66 и 71 настоящего Положения.

## Приложение 1

к Положению о содержании

и ремонте фасадов зданий на территории

Каргасокского сельского поселения

«Утверждаю»

Заместитель Главы

Каргасокского сельского поселения

______________________

ПАСПОРТ ФАСАДА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

N __________

Адрес: Томская область,               _______________________________________________________

Собственник (владелец):

___________________________________________________________________________________

Основание (правоустанавливающий документ) ___________________________________________

Назначение _________________________________________________________________________

Составил ___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Проверил ___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Дата составления паспорта _____________________________________________________________

Зарегистрирован           ___________________________________ 201__ г.

_____________                                                          _________________________

(подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)

### Раздел 1. Сведения об объекте

1. Год постройки __________

2. Дата последнего ремонта __________

### Раздел 2. Описание отдельных элементов фасада

| № | Описание отдельных элементов фасада и их параметров | Единица измерения | Количество | Состояние элементов фасада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество этажей | шт. |  |  |
|  | С мансардой |  |  |  |
| 2 | Материал отделки стен: штукатурка, кирпич, сайдинг, дерево, другое |  |  |  |
| 3 | Окраска фасада (с указанием материала) |  |  |  |
|  | На момент составления паспорта |  |  |  |
|  | После ремонта |  |  |  |
| 4 | Облицовка цоколя, цокольного этажа |  |  |  |
| 5 | Водосточные трубы, отметы, воронки |  |  |  |
| 6 | Отмостка |  |  |  |
| 7 | Вывески, реклама |  |  |  |
| 8 | Знаки адресации |  |  |  |
| 9 | Дополнительное оборудование | шт. |  |  |
|  | Кондиционеры | шт. |  |  |
|  | Антенны | шт. |  |  |
|  | Жалюзи | шт. |  |  |
|  | Художественная подсветка фасадов | шт. |  |  |

### Раздел 3. Сведения о ремонте

| № | Срок ремонта | Вид работ | Наименование, адрес, контактный телефон организации, производившей ремонт. Ф.И.О. руководителя |
| --- | --- | --- | --- |

Утверждаю

Собственник

__________________

## Приложение 2

к Положению о содержании

и ремонте фасадов зданий на территории

Каргасокского сельского поселения

«Утверждаю»

Заместитель Главы

Каргасокского сельского поселения

______________________

АРХИТЕКТУРНОЕ ЗАДАНИЕ N ________

на ремонт, переоборудование и

окраску фасадов здания (сооружения)

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- |
| 1. Адрес объекта: |  |
| 2. Собственник (владелец): |  |
| 3. Состояние фасадов и деталей зданий (сооружений) на момент ремонта: | Лицевой фасад |
|  | Дворовой фасад |
|  | Левый торец |
|  | Правый торец |
| 4. Перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасадов: | Лицевой фасад |
|  | Дворовой фасад |
|  | Левый торец |
|  | Правый торец |
| 5. Перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасадов: | Лицевой фасад |
|  | Дворовой фасад |
|  | Левый торец |
|  | Правый торец |
| 6. Рекомендации по использованию материалов: |  |
| 7. Рекомендации по использованию систем материалов и красок для ремонта фасадов: |  |

Настоящее архитектурное задание действительно в течение двух лет.

Архитектурное задание составил ___________

"__" _____________ год ___________________

(подпись)

Архитектурное задание получил ____________

"__" _____________ год ___________________

(подпись)

## Приложение 3

к Положению о содержании

и ремонте фасадов зданий на территории

Каргасокского сельского поселения

«Утверждаю»

Заказчик

______________________

(Ф.И.О.)

Акт

о приемке в эксплуатацию законченного

ремонтом фасада и его конструктивных элементов

с. _______________                                                                                                    ___________ 201 _ г.

Приемочная комиссия, назначенная ____________________________________________________

(наименование органа, назначившего комиссию)

___________________________________________________________________________________

в составе:

Председателя комиссии ______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Членов комиссии:

Заказчик ___________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Подрядчик _________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Эксплуатационная организация ________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность)

Администрация Каргасокского сельского поселения

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Представитель,  уполномоченный  органом  по  охране   объекта   культурного наследия

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Товарищества собственников жилья (управляющая организация)

____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

установила:

1. Предъявлен   к   приемке   законченный  ремонтом  фасад  (конструктивные элементы) здания (сооружения) по адресу: ______________________________________________________________

2. Техническая документация на ремонт разработана

____________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

согласована администрацией Каргасокского сельского поселения __________ 201_ года

и утверждена заказчиком __________ 201_ года.

3. Ремонт осуществлялся _______________________________________________________________

(наименование организации подрядчика)

по договору N _____ от ___________ 201_ года (далее - договор).

4.  Ремонт  выполнялся  согласно   технической   документации,   являющейся приложением к договору.

5. Сроки ремонта:

по договору: начало ______________________               окончание ______________________

(число, месяц, год)                                                          (число, месяц, год)

фактически: начало _______________________              окончание ______________________

(число, месяц, год)                                                       (число, месяц, год)

6.  На основании осмотра предъявленного  к  приемке  законченного  ремонтом фасада (конструктивных элементов) в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтных работ:

_____________________________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

7. Гарантии качества:

Подрядчик  несет  ответственность  за  недостатки  (дефекты),  обнаруженные в пределах ___ -летнего гарантийного срока от даты подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке в  эксплуатацию  законченный  ремонтом  фасад  дома

(конструктивные элементы) по адресу: __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

площадью: всего ________ кв. м,

в том числе главный уличный ____ кв. м, дворовой ____ кв. м, торцевой _____ кв. м, балконов _____ штук, категория сложности: главный _________________, дворовый ___________________, торцевой ___________________, окрашен краской __________________, принять в эксплуатацию.

Приложение:

1. Архитектурное задание (паспорт фасада) на _________ л.

2. Задание  государственного органа  по  охране  и  использованию  объектов

культурного наследия на _________ л.

3. Акты на скрытые работы на _________ л.

4. Акт приемки под окраску на _________ л.

Председатель приемочной комиссии

_____________ _________________________

(Подпись)                 (Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____________ _________________________

(Подпись)                  (Расшифровка подписи)

_____________ _________________________

_____________ _________________________

_____________ _________________________

_____________ _________________________