МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2014 г.                                                                                                    № 55

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Каргасокского сельского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Каргасокского сельского поселения.

2. Разместить решение на официальном сайте Администрации Каргасокского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Каргасокского сельского поселения:                                      А.А. Белоногов

Исп. Мусатова А. В.

2-34-17

Схема водоснабжения и водоотведения

Каргасокского сельского поселения

Каргасокского района Томской области

2014 г.

Содержание

Введение	4

Паспорт схемы	5

Глава 1. Схема водоснабжения	7

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	7

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	10

1.2 Существующие балансы водопотребления	10

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	11

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	13

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	14

Глава 2. Схема водоотведения.	16

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	16

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	16

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	17

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования	18

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	18

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	19

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	20

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	20

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	   22

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Каргасокского сельского поселения на период до 2034 года  разработана на основании следующих документов:

- графика разработки, утверждённого Главой администрации Каргасокского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области;

- Генерального плана Каргасокского сельского поселения;

- постановления Администрации Каргасокского района от 21.11.2013 № 352 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2014 годы.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Каргасокского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Каргасокского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Томская область, Каргасокский район, Каргасокское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство и реконструкция сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Каргасокского сельского поселения в целом;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2024г.

- поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей;

- строительство водонапорных башен;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- реконструкция ВОС;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

МО «Каргасокское сельское поселение» расположено в северной части Томской области. Административно входит в состав Каргасокского муниципального района.

Каргасокское сельское поселение расположено в центральной части района на берегу р.Обь, в междуречье её левых притоков р. Васюган и Парабель. На юге и юго-востоке поселение граничит с Парабельским районом, на востоке – с Сосновским, на севере – Киндальским, на западе – Новоюгинским сельскими поселениями Каргасокского района.

Общая площадь поселения в административных границах – 120,1 тыс.га.

Административный центр муниципального образования – село Каргасок. Также в его состав входят поселки Нефтяников, Геологический, Пятый километр, село Павлово, деревня Пашня, село Бондарка, деревня Лозунга.

Численность населения населенных пунктов, входящих в состав Каргасокского сельского поселения, составляет (на 01.01.2013г.):

- с. Каргасок (7712 чел.)

- п. Нефтяников (954 чел.)

- п. Геологический (1409 чел.)

- п. Пятый километр (271 чел.)

- с. Павлово (602 чел.)

- д. Пашня (194 чел.)

- с. Бондарка (192 чел.)

- д. Лозунга (191 чел.)

Итого общая численность населения на 2013г. составляет 11525 человек.

В состав Каргасокского сельского поселения входят 8 населённых пунктов. Централизованные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют с. Каргасок, п. Геологический, п. Нефтяников, с. Павлово, д. Пашня. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных колодцев.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение с. Каргасок осуществляется от водоочистных сооружений (ВОС), на которые по двум напорным линиям  Ø100; 150 поступает неочищенная вода из артезианских скважин. Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 2005 г. Установленная мощность 1200 м3/сут. На территории ВОС находятся резервуары чистой воды в количестве 2 шт. по 650м3. Насосная станция второго подъёма расположена на территории ВОС, установленная производительность – 45 м3/час.

Водоснабжение п. Геологический	, п. Нефтяников осуществляется от водоочистных сооружений (ВОС), на которые по одной напорной линии  Ø100, поступает неочищенная вода из артезианских скважин. Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 2006 г. Установленная мощность 240 м3/сут. На территории ВОС находятся резервуары чистой воды в количестве 2 шт. по 50м3. Насосная станция второго подъёма расположена на территории ВОС, установленная производительность – 45 м3/час.

Водоснабжение с. Павлово осуществляется от водоочистных сооружений (ВОС), на которые по одной напорной линии  Ø100, поступает неочищенная вода из артезианских скважин. Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 2010 г. Установленная мощность 430 м3/сут. На территории ВОС находятся резервуары чистой воды в количестве 2 шт. по 50м3. Насосная станция второго подъёма расположена на территории ВОС, установленная производительность – 50 м3/час.

Водоснабжение д. Лозунга осуществляется от водонапорной башни.

В настоящее время обслуживающей организацией является МУП Каргасокский «Тепловодоканал».

Износ существующих сетей составляет 26,6% по состоянию на 01.01.2014г., объектов ВКХ-26,3%.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ с. Каргасок | водозабор | - | 3,2 | - | - |
|  |  | ВОС | - | 3,2 | - | - |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма | - | 4,56 | - | - |
|  |  | нас. станция 3-го подъёма | - | 4,56 | - | - |
|  |  | РЧВ W=650м3 (2 шт.) | - | - | - | - |
| 2 | ВЗУ п. Геологический | Водозабор | - |  | - |  |
|  |  | ВОС | - | 0,2 | - | - |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма | - | 0,24 | - | - |
|  |  | РЧВ W=50м3 (2 шт.) | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 3 | ВЗУ п. Павлово | Водозабор | - | 0,07 |  | 30 |
|  |  | ВОС |  |  |  |  |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма |  |  |  |  |
|  |  | РЧВ W=50м3 (2 шт.) |  |  |  |  |
| 4 | Водонапорная башня д. Лозунга | Башня Рожнова (1 шт) |  |  |  |  |
|  |  | Скважина (1 шт) |  | 0,28 |  |  |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Каргасокского сельского поселения

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение |  | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | кол-во одновременно в работе, шт. | производ. м³/ч | номинальныйнапор, м.вод. ст. | мощность потребляемая, кВт |  |
| 1 | ВЗУ с. Каргасок | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 25 | 120 | 8,3 | 1 подъем |
|  |  | GRUNDFOS CRI | 1 | 45 | 160 | 7.5 | подача воды на фильтр |
|  |  | КМ 100/80-160 | 2 | 80 | 160 | 11,3 | промывка фильтров |
|  |  | GRUNDFOS CRI | 2 | 65 | 160 | 11,0 | 2 подъем |
|  |  | СН 4-50 | 1 | 4 | 50 | 1,2 | из РПВ |
|  |  | Гном 16-16 | 1 | 16 | 16 | 3,0 | обработка осадка |
| 2 | ВЗУ п. Геологический | ЭЦВ 6.3-10-110 | 1 | 10 | 110 | 5,5 | 1 подъем |
|  |  | СН 12-60 | 2 | 12 | 60 | 2,4 | подача воды на ВЭУ |
|  |  | СН 12-50 | 2 | 12 | 50 | 2,025 | подача воды на фильтр |
|  |  | СН 12-60 | 2 | 12 | 60 | 2,4 | 2 подъем |
|  |  | ГНОМ 10х10 | 1 | 10 | 10 | 2 | обработка осадка |
|  |  | КР 150 | 1 | 50 | 150 | 0,3 | подача воды из РВП |
| 3 | ВЗУ п. Павлово | ЭЦВ 6-18-110 | 1 | 18 | 110 | 8 | 1 подъем |
| 4 | ВЗУ д. Лозунга | ЭЦВ 6.3-10-110 | 1 | 10 | 110 | 5,5 | - |

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 25 до 159 мм общей протяжённостью 60,17 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Согласно результатам лабораторных исследований, проводимых филиалом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Каргасокском районе (аттестат аккредитации № ГЭСН.RU.ЦОА.077 от «31» октября 2011 г.) по методике отбора ГОСТ Р 51593 – 2000 Вода питьевая. Отбор проб. качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Каргасокского сельского поселения. (Каргасок-100%, Павлово – 100%, Пашня – 60%, п. 5-й км, д. Бондарка, д. Лозунга – 20%).

- Водопроводная сеть на территории Каргасокского сельского поселения проложена до 2011 года,  часть сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.  70% - новые водопроводы, по остальным необходима поэтапная замена металлических труб на полиэтиленовые.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Таблица водопотребления по Каргасокскому сельскому поселению на 2013г.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. л/чел. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Каргасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 5884 | 37,7 | 222 | 81031,7 | 1200 | 50 |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 5884 | 37,7 | 222 | 81031,7 |  |  |
| п. Геологический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1559 | 33,6 | 52,4 | 19120,8 |  |  |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1559 | 33,6 | 52,4 | 19120,8 |  |  |
| п. Нефтяников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1698 | 39,9 | 67,78 | 24739,5 |  |  |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1698 | 39,9 | 67,78 | 21739,5 |  |  |
| п. Павлово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 532 | 45,7 | 24,3 | 8859 | 432 | 18 |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 532 | 45,7 | 24,3 | 8859 |  |  |
| д. Пашня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 135 | 31,1 | 4,2 | 1537,5 |  |  |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 135 | 31,1 | 4,2 | 1537,5 |  |  |
| д. Лозунга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 97 | 38,1 | 3,7 | 1353,5 | 18 | 0,75 |
|  | Полив | чел |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 91 | 38,1 | 3,7 | 1353,5 | 18 | 0,75 |
|  |  |  | 9905 | 37,8 | 374,36 | 136642 | 1650 | 68,75 |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает  улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Каргасокского сельского поселения,  а так же увеличение численности потребителей, подключенных к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Каргасокского сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2024г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Каргасок | - | 7712 | +987 | 8699 |
| 2 | п. Геологический | - | 1409 | +180 | 1589 |
| 3 | п. Нефтяников | - | 954 | +122 | 1076 |
| 4 | п. Павлово | - | 602 | +77 | 679 |
| 5 | д. Пашня | - | 194 | +25 | 219 |
| 6 | с. Бондарка | - | 192 | +25 | 217 |
| 7 | п. Пятый км | - | 271 | +35 | 306 |
| 8 | д. Лозунга | - | 191 | +24 | 215 |
|  | Итого |  | 11525 |  | 13000 |

В перспективе развития Каргасокского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Каргасокского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2024 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

10 л/м2 - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 6.

Таблица суммарного водопотребления по Каргасокскому сельскому поселению на период с 2023 по 2033гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2014-2024 г.г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 12043 | 160/160 | 1765,48 | 644,4 | 2295,12 | 177,98 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 957 | 50/25 | 47,85 | 17,46 | 62,22 | 11,25 |
|  | Полив | чел | 13000 | 50 | 130 | 15,6 | - | - |
|  | Итого: | чел | 13000 | - | 1943,33 | 677,46 | 2357,43 | 189,23 |

Таблица 6

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Каргасок | Хоз-питьевые нужды | чел | 8699 | 160/160 | 1391,84 | 508,02 | 1809,39 | 12,41 |
|  | Полив | м2 | 452660 | 10 | 4526,6 | 543,19 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 5918,44 | 1051,21 | 1809,39 | 12,41 |
| п. Геологический | Хоз-питьевые нужды | чел | 1589 | 160/160 | 254,24 | 92,8 | 330,51 | 32,22 |
|  | Полив | м2 | 38965 | 10 | 10,76 | 1,29 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 525,53 | 94,04 | 330,51 | 32,22 |
| п. Нефтяников | Хоз-питьевые нужды | чел | 1076 | 160/160 | 172,16 | 62,84 | 223,81 | 24,52 |
|  | Полив | м2 | 37598 | 10 | 375,98 | 42,12 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 548,14 | 104,96 | 223,81 | 24,52 |
| п. Павлово | Хоз-питьевые нужды | чел | 679 | 160/160 | 108,64 | 39,65 | 141,23 | 16,83 |
|  | Полив | м2 | 14970 | 10 | 149,7 | 17,96 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 258,34 | 57,61 | 141,23 | 16,83 |
| д. Пашня | Хоз-питьевые нужды | чел | 219 | 50/25 | 10,95 | 4,00 | 14,24 | 2,70 |
|  | Полив | м2 | 1695 | 10 | 16,95 | 2,03 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 27,9 | 6,03 | 14,24 | 2,70 |
| с. Бондарка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 217 | 50/25 | 10,85 | 3,96 | 14,11 | 2,67 |
|  | Полив | м2 | 10250 | 10 | 102,5 | 12,3 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 113,35 | 16,26 | 14,11 | 2,67 |
| п. Пятый км | Хоз-питьевые нужды | чел | 306 | 50/25 | 15,3 | 5,58 | 19,89 | 3,23 |
|  | Полив | м2 | 11300 | 10 | 113 | 13,56 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 128,3 | 19,14 | 19,89 | 3,23 |
| д. Лозунга | Хоз-питьевые нужды | чел | 215 | 50/25 | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 2,65 |
|  | Полив | м2 | 8300 | 10 | 83,0 | 9,96 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 93,75 | 13,88 | 13,98 | 2,65 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Каргасокского сельского поселения предусматривается обеспечение населения чистой водой, развитие систем водоснабжения, повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоснабжения.

Планируется разработать проектно-сметную документацию и провести реконструкцию сетей водоснабжения с. Каргасок.

Так же на перспективу развития поселения и повышения качества жизни населения планируется разработка ПСД и строительство станций водоподготовки и водопроводных сетей в д. Лозунга, п. Пятый км, д. Бондарка. Однако проведение этих мероприятий возможно только при наличии софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2024г. В рамках проекта планируется реализация намеченных целей:

- Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения с. Каргасок;

- Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок;

- Доразведка и переоценка запасов подземных вод Каргасокского месторождения;

- Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей п. Пятый км, д. Бондарка, д. Лозунга.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Планируемый период проведения работ | Затраты на реализацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |
| 1. | с. Каргасок |
| 1.1 | Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения | шт. | 1 | 2014 | 2 000 |
| 1.2 | Реконструкция сетей водоснабжения | км | 19,08 | 2015-2017 | 38 160 |
| 1.3 | Доразведка и переоценка запасов подземных вод Каргасокского месторождения | шт. | 1 | 2018-2019 | 1 500 |
| 1.4. | Обустройство Каргасокского месторождения подземных вод | шт. | 1 | 2020-2021 | 5 600 |
|  | Итого: |  |  | — | 47 260 |
| 2. | п. Пятый км |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей. | шт. | 1 | 2019 | 2 000 |
| 2.2 | Строительство станции водоподготовки | шт. | 1 | 2020 | 10 000 |
| 2.3 | Строительство водопроводных сетей | км. | 1,6 | 2021 | 4 480 |
|  | Итого: |  |  | — | 16 480 |
| 3. | д. Бондарка |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей. | шт. | 1 | 2022 | 2 200 |
| 3.2 | Строительство станции водоподготовки | шт. | 1 | 2023 | 11 000 |
| 3.3 | Строительство водопроводных сетей | км | 1,7 | 2024 | 4 820 |
|  | Итого: |  |  | — | 18 020 |
| 4. | д. Лозунга |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей. | шт. | 1 | 2023 | 2 300 |
|  | Строительство станции водоподготовки | шт. | 1 | 2024 | 11 500 |
| 4.2 | Строительство водопроводных сетей | км | 1,7 | 2024 | 4 820 |
|  | Итого: |  |  | — | 18 620 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 100 380 |

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Каргасокского с. п. сети канализации имеют с. Каргасок.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части с.  Каргасок самотёком поступают в приёмный резервуар действующей канализационной насосной станции. Сети водоотведения с. Каргасок выполнены из чугунных и асбестоцементных труб. Общая протяжённость сетей составляет 38,3 км.

На территории с. Каргасок расположено 5 КНС.

КНС № 1, №2, №3, №4, №5 перекачивают сточные воды на биологические канализационные очистные сооружения с доочисткой  МУП Каргасокский "Тепловодоканал".

Большая часть жилых домов Каргасокского сельского поселения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В состав очистных сооружений с. Каргасок входят:

- аэротенок -отстойник продленной аэрации п.т. 902-2-154

- вторичный отстойник вертикальный, конусный;

- приемная камера;

- контактный резервуар;

- иловая камера;

- эрлифт;

- площадка доочистки сточных вод;

- иловая площадка.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в водоотводящую канаву протяжённостью 50м  и далее в р. Обь. Выпуск береговой незатопленный.

Таблица 8

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год строительства | Мощность фактическая, тыс.м.куб./сут. | Марка насосов | Кол-во насосов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Каргасок |  |  |  |  |
| КНС 1 | 1992 | 1,56 |  |  |
|  |  |  | СМ 100-65-250/4 | 1 |
|  |  |  | 2СМ 100-65-200/4 | 1 |
|  |  |  | СМ 80-50-200/4 | 1 |
| КНС 2 | 1992 | 1,56 |  |  |
|  |  |  | СМ 125-80-315/4 | 1 |
|  |  |  | 2 СМ 150-125-315/4 | 1 |
|  |  |  | ГНОМ 10х10 | 1 |
| КНС 3 | 2012 | 0,24 |  |  |
|  |  |  | GRUNDFOS SEA 4015 | 1 |
| КНС 4 | 2012 | 0,24 |  |  |
|  |  |  | GRUNDFOS SEA 4015 | 1 |
| КНС 5 | 2012 | 0,24 |  |  |
|  |  |  | GRUNDFOS SEA 4015 | 1 |

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Каргасокского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ объектов водоотведения составляет 4,2%.

3.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений с. Каргасок и строительство новых очистных сооружений в п. Геологический.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

На территории Каргасокского сельского поселения существует централизованная и нецентрализованная (выгреб ЖБО) система канализации. Централизованной системой водоотведения охвачена незначительная часть с. Каргасок. В остальной части во дворах домов имеются выгребные ямы. Прием стоков осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на очистные сооружения. В остальных населенных пунктах население пользуется надворными уборными. Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Каргасокского поселения приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Потребитель | Наименова-ние расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение централизованное |
| с. Каргасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 802 | 42,6 л/чел. | 34,16 | 12 470,4 | 3840 | 160 |
|  | Итого: |  |  |  | 34,16 | 12 470,4 | 3840 | 160 |
| Очистка сточных вод |
| с. Каргасок |  |  |  |  |  |  | 700 | 29,2 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 407 | 116 л/чел. | 47,4 | 17 298 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 47,4 | 17 298 |  |  |
| п. Нефтяников | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 86 л/чел. | 2,5 | 910 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2,5 | 910 |  |  |

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

На перспективу не планируется значительного увеличения сточных вод от населения.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Каргасокского сельского поселения приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| Таблица перспективного водоотведения на 2014-2024г. |
| --- |
| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение централизованное |
| с. Каргасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 802 | 42,6 л/чел. | 34,16 | 12 470,4 | 3840 | 160 |
|  | Итого: |  |  |  | 34,16 | 12 470,4 | 3840 | 160 |
| Очистка сточных вод |
| с. Каргасок |  |  |  |  |  |  | 700 | 29,2 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 407 | 116 л/чел. | 47,4 | 17 298 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 47,4 | 17 298 |  |  |
| п. Нефтяников | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 86 л/чел. | 2,5 | 910 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2,5 | 910 |  |  |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация КОС с. Каргасок;

- В п. Геологический планируется строительство локальных канализационных очистных сооружений;

Однако проведение этих мероприятий возможно только при наличии софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 11.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 11

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Планируемый период проведения работ | Затраты на реализацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разработка проектно-сметной документации на объекты водоотведения |
| 1 | Локальные очистные сооружения в п. Геологический | шт. | 1 | 2015 | 3 000 |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Каргасок | шт. | 1 | 2016 | 3 000 |
| Строительство (реконструкция) объектов водоотведения |
| 3 | Локальные очистные сооружения в п. Геологический | Мощность построенных очистных сооружений | 350 м3/сут. | 2016 | 30 000 |
| 4 | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Каргасок | Мощность построенных очистных сооружений | 350 м3/сут. | 2017 | 30 000 |
| Всего по водоотведению | 66 000 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2024г. В рамках проекта планируется реализация намеченных целей:

- Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения с. Каргасок;

- Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок;

- Доразведка и переоценка запасов подземных вод Каргасокского месторождения;

- Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей п. Пятый км, д. Бондарка, д. Лозунга.

- Разработка ПСД, реконструкция и модернизация КОС с. Каргасок;

- Разработка ПСД, строительство локальных канализационных очистных сооружений в п. Геологический;

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 12

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| с. Каргасок |
| 1 | Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения | 2 000 |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения | 38 160 |
| 3 | Доразведка и переоценка запасов подземных вод Каргасокского месторождения | 1 500 |
| 4 | Обустройство Каргасокского месторождения подземных вод | 5 600 |
| п. Пятый км |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей. | 2 000 |
| 5 | Строительство станции водоподготовки | 10 000 |
| 6 | Строительство водопроводных сетей | 4 480 |
| д. Бондарка |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей. | 2 200 |
| 8 | Строительство станции водоподготовки | 11 000 |
| 9 | Строительство водопроводных сетей | 4 820 |
| д. Лозунга |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей. | 2 300 |
| 11 | Строительство станции водоподготовки | 11 500 |
| 12 | Строительство водопроводных сетей | 4 820 |
| Итого по водоснабжению | 100 380 |
| Водоотведение |
| Разработка проектно-сметной документации на объекты водоотведения |
| 1 | Локальные очистные сооружения в п. Геологический | 3 000 |
| 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Каргасок | 3 000 |
| Строительство (реконструкция) объектов водоотведения |
| 3 | Локальные очистные сооружения в п. Геологический | 30 000 |
| 4 | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Каргасок | 30 000 |
| Итого по водоотведению | 66 000 |
| Всего по поселению | 166 380 |