Приложение №6

к протоколу шестнадцатого собрания Совета

Каргасокского сельского  поселения

СОВЕТ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №91

26.07.2007 г.

О программе комплексного развития

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования Каргасокское сельское поселение

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Положением о порядке утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры а также рассмотрев вопрос «О Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргасокское сельское поселение»,

Совет Каргасокского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргасокское сельское поселение

2. Решение обнародовать.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюджетную комиссию (С.В.Свириденко).

4. Решение вступает в силу со дня обнародования.

Председатель Совета

Каргасокского сельского поселения                                                              В.Г.Начигин

Глава

Каргасокского сельского поселения                                                          М.И.Брайченко

Паспорт

Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» Каргасокского района Томской области

| Наименование Программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» Каргасокского района Томской области |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы |  |
| Государственный заказчик | Администрация Каргасокского сельского поселения Каргасокского района Томской области |
| Разработчик Программы | Администрация Каргасокского сельского поселения совместно с отделом жизнеобеспечения администрации Каргасокского района в соответствии с Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Каргасокский район», разработанной ОАО «Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основание разработки Программы | Закон Томской области от 8 августа 2006 года № 163-ОЗ «Об утверждении Областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: Повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальных системах поселения, обеспечение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Для реализации Программы необходимо решение следующих задач: - обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг; - осуществить строительство систем водоснабжения и водоотведения; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Доступность услуг: Средневзвешенный суммарный тариф: 2007 г. – 90,4 руб./кв. м; 2010 г. – 122,5 руб./кв. м; Уровень платежей потребителей: 2007 г. – 100%; 2010 г. – 100%; Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи: 2006 г. – 18,4%; 2010 г. – 17,8%; Надежность систем: Износ ОФ: 2006 г. – 65-80%; 2010 г. – 50-55%; Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: - теплоснабжение 2006г. – 0,7; 2010 г. – 0,47; - водоснабжение и водоотведение 2006 г. – 0,9; 2010 г. – 0,52; Доля ежегодно заменяемых сетей: 2006 г. – 1,5-2,5 % общей протяженности; 2010 г. – 4-4,5% общей протяженности; Ресурсная эффективность: Удельный расход электроэнергии: -теплоснабжение 2007 г. – 34 кВт.ч/Гкал; 2010 г. – 26 кВт.ч/Гкал; - водоснабжение 2007 г. – 1,3 кВт.ч/куб. м; 2010 г. – 0,9 кВт.ч/куб. м; - водоотведение 2007 г. – 3,3 кВт.ч/куб. м; 2010 г. – 2,1 кВт.ч/куб. м; Удельный расход топлива: 2007 г. – 157 кг у.т/Гкал тепла; 2010 г. – 140 кг у.т/Гкал тепла; Потери и утечки материального носителя услуги: 2007 г. – 20-25%; 2010 г. – 18-21%; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2007-2010 годы Этапы: 2007 год (подготовка правовой и методической базы; начало реализации мероприятий); 2008-2010 годы (завершение реализации мероприятий). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость мероприятий – 53 335 тыс. руб.: программные мероприятия 35 855 тыс. руб. в том числе: Собственные средства предприятий- 24 850 тыс. рублей Бюджетные средства – 11 000 тыс. рублей; - мероприятия, проводимые в рамках действующих целевых программ, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры – 17 480 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг. |

# Введение

Настоящая Программа разработана в рамках Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокский район» и является ее составной частью.

# 1.1. Цели Программы

Целью Программы является оптимизация, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Каргасокского сельского поселения для сохранения работоспособности и повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, ресурсной эффективности производства услуг, стабилизации стоимости услуг для потребителей.

# 1.2. Перечень основных задач программы, направленных на решение поставленных целей

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для сохранения их работоспособности и повышения ресурсной эффективности производства услуг;

- замена изношенных фондов, в первую очередь, сетей для сокращения уровня аварийности;

- разработка предложений по развитию коммунальной инфраструктуры с учетом технической стратегии муниципального образования - повышение экологической безопасности коммунальной инфраструктуры;

- определение объемов и источников финансирования строительства объектов коммунальной инфраструктуры с целью повышения уровня благоустройства жилищного фонда.

- обеспечение экономической доступности коммунальных услуг;

- создание системы контроля за повышением надежности, эффективности и экологичности  функционирования  коммунальных систем

  - Критерии оптимального механизма определения доступности тарифов для потребителей.

# 2.  Организация коммунального комплекса

# 2.1.Общая характеристика

Каргасокское сельское поселение сформировано вокруг районного центра с. Каргасок за счёт населённых пунктов, удаленных от него в пределах 20 км. Территориально поселение располагается примерно в центральной части района.

В состав Каргасокского сельского поселения  населенные пункты – с. Каргасок, п. Геологический, п. Нефтяников, с. Павлово, д. Пашня, п. 5 км, с. Бондарка, д. Лозунга. Численность населения Каргасокского сельского поселения по статистическим данным на 31.12. 2005 г. составляет 11995 человек. Село Каргасок является районным центром с численностью населения 8090 человек. Удельный вес населения Каргасокского сельского поселения составляет 50,8% от общей численности по району.

Численность населения  населённых пунктов в составе

Каргасокского сельского поселения

Табл. 1.1.

| Сельское поселение | Населенный пункт | Число жителей | Число домохозяйств | Административный центр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каргасокское | с. Каргасок | 8090 | 3207 | с. Каргасок |
|  | п.Геологический | 1421 | 598 |  |
|  | п. Нефтяников | 975 | 354 |  |
|  | с. Павлово | 646 | 231 |  |
|  | д. Пашня | 191 | 68 |  |
|  | п. 5-ый км | 256 | 84 |  |
|  | с. Бондарка | 230 | 77 |  |
|  | д. Лозунга | 186 | 67 |  |
| Итого |  | 11995 | 4686 |  |

Село Каргасок является наиболее благоприятным для проживания населённым пунктом района. Это единственный населённый пункт района, где функционируют три вида транспорта (автомобильный, речной, авиационный). Следует отметить благоустроенность села: улицы в центральной части имеют асфальтовое покрытие, часть села газифицирована и имеет централизованное водоснабжение, организовано движение маршрутного транспорта.

Следует отметить хорошую, по меркам Каргасокского района, транспортную доступность всех населённых пунктов поселения – до всех сёл и посёлков имеются автомобильные дороги круглогодичного сообщения.

В муниципальном образовании «Каргасокский район»  в частности в Каргасокском сельском поселении, входящем в его состав, принят ряд нормативных актов, регламентирующих процесс оказания жилищно-коммунальных услуг населению, регулирования тарифов ЖКХ в пределах компетенции органов местного самоуправления, формирование и исполнение муниципального заказа.

Нормы Устава Каргасокского сельского поселения, касающиеся компетенции органов местного самоуправления в жилищно–коммунальной сфере, полномочий по регулированию тарифов на услуги ЖКХ, распоряжению муниципальным имуществом полностью соответствуют нормам федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Нормативные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, в целом соответствуют нормам Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. В частности, в Уставах поселений Каргасокского района содержатся положения о муниципальном заказе и муниципальных контрактах, определяются полномочия представительного органа и администрации. Например, в статьях 25 и 41 Устава Каргасокского сельского поселения.

Положение о муниципальном заказе нашло своё отражение в Уставах муниципальных унитарных предприятий, учредителями которых является муниципальное образование Каргасокское сельское поселение, предоставляющих коммунальные услуги населению, бюджетным учреждениям и прочим организациям поселения.

В Каргасокском районе действует целый ряд федеральных, областных и муниципальных целевых программ, относящихся к жилищно–коммунальной сфере:

- «Питьевая вода Каргасокского района», утверждённая Решением Думы Каргасокского района от 26.10.2004 г.;

- «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 годов», утверждённая Решением Думы Каргасокского района № 47 от 01.03.2006 г.

- «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы с прогнозом до 2020 года», утверждённая Решением Думы Каргасокского района от 10.04.2007 года № 220.

-«Социальное развитие села  до 2010 года», утверждённая Решением Думы Каргасокского района от 13.02.2007 г. № 179;

- «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  на территории Каргасокского района 2006-2010 год», утверждённая Решением Думы Каргасокского района от 13.12.2006 г. №160;

- Программа модернизации фондов ХКХ;

- иные программы.

Действующие тарифы на коммунальные услуги регулируются приказами Региональной энергетической комиссии Томской области, решениями Советов сельских поселений Каргасокского района и постановлениями Глав сельских поселений Каргасокского района.

2.2.Имущественный комплекс

Имущественный комплекс коммунальной инфраструктуры был передан в собственность поселений безвозмездно на основании Постановления Главы Администрации Каргасокского района № 40 от 26.02.2006 г. в соответствии с нормами федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Передача была оформлена Передаточными актами. Однако из-за недостатка финансовых средств должной технической инвентаризации и оформления государственной регистрации прав муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры произведено не было. В свою очередь, объекты коммунальной инфраструктуры были переданы муниципальным унитарным предприятиям, оказывающих коммунальные услуги, и закреплёны за ними на праве хозяйственного ведения, т.е. в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

2.3.Хозяйствующие субъекты

Организационное построение жилищно–коммунального хозяйства сельских поселений Каргасокского района имеет два основных уровня:

1) муниципальное образование – хозяйствующий субъект;

2) хозяйствующий субъект – потребители.

В Каргасокском сельском поселении коммунальные услуги оказываются предприятиями:

- централизованное электроснабжение осуществляют (совместно) Каргасокский участок филиала Северные электрические сети ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «Томская энергосбытовая компания»;

- МУП «!Каргасокский Тепловодоканал» (учредитель – муниципальное образование Каргасокское сельское поселение) оказывает услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- МУП «Каргасокский жилищно–эксплуатационный участок» (учредитель – Каргасокское сельское поселение) оказывает услуги по обслуживанию жилищного фонда, сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, во всех населённых пунктах района это предприятие осуществляет функции по утилизации твёрдых бытовых отходов на санкционированных свалках, а также на принадлежащем району полигоне утилизации ТБО, расположенном в с. Каргасок. Договоры, заключаемые с потребителями (заказчиками) МУП «Каргасокский ЖЭУ», связаны с вывозом ТБО в Каргасокском сельском поселении и утилизацией ТБО во всех сельских поселениях Каргасокского района.

МУП «Каргасогский Тепловодоканал» предоставляет услуги организациям на основании следующих типов договоров: договор на отпуск питьевой воды; договор на пользование тепловой энергией в горячей воде; договор на приём сточных вод, вывоз ЖБО. Условия договоров в целом не противоречат нормам ныне действующего законодательства Российской Федерации, сроки их действия истекают 31.12. 2006 г.

Те же услуги МУП «Каргасокский Тепловодоканал» оказывает и населению, с которым заключается Договор на предоставление коммунальных услуг, фактически являющийся договором ресурсоснабжения. Его условия необходимо привести в соответствие с «Порядком предоставления коммунальных услуг гражданам» утверждённым Постановлением Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 г. и вступившего в силу с 09 июня 2006 г.

## 3. Анализ коммунального сектора поселений Каргасокского района

## 3.1. Диагностика состояния систем теплоснабжения

На балансе МУП «Каргасокский ТВК» находится 5 котельных с сетями теплоснабжения. В котельных МУП «Каргасокский ТВК» установлено  18 котлов, работающих в водогрейном режиме. Общая установленная мощность котельного оборудования составляет 32,65 Гкал/час. Котельные обеспечены химводоподготовкой, укомплектованы насосным основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и приборами учета расхода топлива. Основным топливом на всех котельных является природный газ, на котельных «Центральная», «Южная» и «ЛПК» качестве резервного топлива используется дизельное топливо, на котельной «Геологическая» в качестве резервного топлива используют нефть, у которой самый низкий из всех котельных предприятия КПИ -45,6%. Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МУП «Каргасокский ТВК» составляет 24,82 км в однотрубном измерении.

В поселении централизованным водоснабжением охвачено  19,1% жилищного фонда, водоотведением – 5,5%, отоплением – 25,2%.

Основным абонентом услуги теплоснабжения является население. Из рис.3.1 видно, что в 2006 году фактическое потребление теплоэнергии населением составило 51% от общего объема потребленной теплоэнергии.

Рис.3.1 Потребление тепла  в разрезе потребителей по Каргасокскому  сельскому  поселению 2006 год.

Протяженность сетей теплоснабжения в расчете на 1000 жителей составляет 2,1, тогда как в среднем по России удельная протяженность составляет 0,8 - 1 км на тыс. жителей. То есть обеспеченность сетями по Каргасокскому сельскому поселению выше среднероссийского значения в 2 раза. Это вызвано с преимущественно одноэтажным типом застройки. Большая удельная протяженность сетей определяет дополнительные затраты на их содержание, а также потери и дополнительных (на 12-15% больше стандартного индикатора) затрат на замену сетей.

Табл.3.1.

Использование мощностей теплоснабжения в районе в 2006г.

|  | Мощность, тыс. Гкал | Выработка, тыс. Гкал | Использование мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Каргасокское | 191,9 | 61,37 | 32,0 |

Таблица 3.2

Показатели эффективности деятельности теплоснабжающих предприятий Каргасокского района в 2006г.

|  | КПД, % | КПИ, % | Потери, % | Удельный расход топлива, тут/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каргасокское (газ, нефть) | 89,7 | 56,3 | 18,5 | 0,132 |

На рис.3.1. видно что основную долю затрат  при производстве теплоэнергии составляют расходы на топливо (30%)

Рис. 3.2. Затраты  на  производство теплоэнергии МУП «Каргасокский ТВК»

Рис. 3.3. Оценка использования мощностей теплоснабжения МУП «Каргасокский ТВК»

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления свидетельствует об избыточности мощностей источников теплоснабжения. По котельным, эксплуатируемым МУП «Каргасокский ТВК», используется менее половины генерирующих мощностей Если сравнить суммарную мощность источников теплоснабжения с рациональным уровнем потребления, то использование мощностей достигнет 35%-37%, что является достаточно низким показателем, даже несмотря характерную для северных регионов  необходимость резервирования генерирующих мощностей. При этом наличие резервных мощностей не всегда гарантирует качественное теплоснабжение всем потребителям, так как отсутствие закольцовки теплотрасс не позволяет в случае необходимости производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому. Ресурсная эффективность предприятия МУП «Каргасокский ТВК» представлена в табл. 2.2.

Ресурсная эффективность предприятия МУП «Каргасокский ТВК»

Табл. 3.3

| Показатели | 2005г. | 2006г. | 2007г. (план) | Норматив-индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| удельный расход топлива, кг./Гкал-газ | 152,7 | 156,3 | 157,1 | 140-165(газ) |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3 | 30,5 | 24,2 | 24,1 | 19-24 |
| % потерь и утечек | 21,2 | 20,8 | 20,0 | 12-15 |
| Численность работающих на тыс. обслуживаемых жителей | 7,6 | 7,23 | 8,28 | 3,5-4,5 |
| Стоимость ОФ млн.руб. на тыс. жителей | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 2,5-3,5 |

Текущая стоимость основных фондов ниже рыночной стоимости. Показатель стоимости основных фондов на 1 тыс. жителей находится в пределах нормативного значения (даже чуть больше). Однако данный факт объясняется наличием преизбыточных мощностей системы теплоснабжения.

Необходимо отметить износ котельного оборудования, величина которого постоянно нарастает и составляет в настоящее время более 75%. Износ тепловых сетей составляет более 55%. Все это вызывает повышенный процент потерь и утечек в сетях, который на 30% превышает нормативный показатель.

Удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии несколько превышает оптимальное значение, что скорее всего определяется низкой плотностью застройки, большими условно постоянными затратами, устаревшим оборудованием и отсутствием достаточных инвестиций в модернизацию и ресурсосбережение. В настоящее время существует достаточно ресурсоэффективных, быстро окупаемых технологий, вложение средств в которые, при минимальных затратах, позволят получить экономию ресурсов до 20-30%.

Показатели удельного расхода топлива на выработку тепла по анализируемому предприятию находятся в пределах, соответствующих рациональным значениям.

Целесообразность реконструкции системы теплоснабжения и корректировки схемы теплоснабжения обусловлена следующими факторами, выявленными в процессе анализа функционирования систем коммунального теплоснабжения поселения:

- Моральный и физический износ основного и вспомогательного котельного оборудования котельной «Геолог».

- Избыточная установленная мощность основного и вспомогательного оборудования котельных.

- Отсутствие приборов учета по отпускаемой тепловой энергии.

- Значительные теплопотери вследствие высокой протяженности, уровня износа тепловых сетей.

- Нарушение гидравлического режима тепловых сетей.

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Согласно оценкам, около трети тепловых сетей имеют срок службы более 20 лет, 20% тепловых сетей нуждается в замене, при этом объем ежегодных замен не соответствует нормативному уровню (4-5% в год).  Это предопределяет  нарастание износа сетей и, как следствие,  рост аварийности и снижение качества услуг. Увеличение объема замен, которое предусмотрено Программой, позволит значительно снизить аварийность в сетях теплоснабжения.

Характеризуя работу систем теплоснабжения поселения, следует учитывать и потери теплоносителя в жилых зданиях. Наряду с утеплением зданий целесообразно использовать системы автоматического регулирования теплопотребления. Регулирование теплопотребления в зданиях позволяет сократить удельное теплопотребление, потери тепла, обеспечить комфортные тепловые режимы в помещениях. Обслуживание автоматизированного оборудования зданий требует учета соответствующих эксплуатационных затрат в тарифах, наличия квалифицированных кадров.

Отсутствие объективного учета потребляемого тепла не создает стимулов для экономного расходования тепловой энергии. В результате фактические расходы тепла превышают рациональные (в среднем на 20%). Полный приборный учет позволит объективно оценить фактические объемы потребления и рассчитать реальный уровень потерь, оптимизировать процесс потребления.

Приведенный сравнительный анализ структуры затрат на услуги теплоснабжения в Каргасокском сельском поселении в сравнении со среднероссийской и рациональной структурой затрат показывает масштабы непроизводительных затрат и направления реструктуризации себестоимости, увеличения доли инвестиционных затрат (таблица 3.4.).

Таблица 3.4.

Структура затрат на услуги теплоснабжения в Каргасокском сельском поселении (Каргасокский ТВК), %

| Статьи | Значение норматива-индикато-ра | Сло-жившаяся структура затрат по РФ | 2005г. (факт) | 2006г. (утвержд) | 2007г. (план предприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационные затраты | 67,4 | 83,5 | 91,4 | 7,7 | 85,9 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 2,9 | 4,9 | 5,7 | 3,6 | 4,3 |
| Электроэнергия | 5,2 | 6,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
| Топливо | 30,2 | 37,5 | 26,2 | 28,3 | 27,6 |
| Текущие затраты на ремонт (Ремонтный фонд) | 3,6 | 2,6 | 5,4 | 2,0 | 3,0 |
| Затраты на оплату труда с отчислениями | 9,1 | 16,4 | 23,6 | 24,5 | 21,2 |
| Прочие (проведение АВР, общеэксплуатационные, цеховые и др. расходы) | 16,4 | 15,9 | 23,2 | 21,9 | 22,4 |
| Средства на инвестиции, в т. ч. из себестоимости | 22,40 | 9,8 | 8,6 | 11,8 | 12,3 |
| Амортизация | 10,20 | 4,2 | 8,6 | 10,5 | 9,5 |
| Часть ремонтного фонда, направляемая на замену изношенных ОФ | 4,80 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| из прибыли | 7,4 | 3,2 | 0 | 1,3 | 2,8 |
| Прибыль, направляемая на уплату налогов и потребление | 10,2 | 6,7 | 0 | 0,5 | 1,8 |

Основную часть в структуре тарифов на теплоснабжение МУП «Каргасокский ТВК» (более 85%) занимают эксплуатационные (операционные) затраты, доля которых превышает не только значение норматива-индикатора, но и сложившуюся по РФ структуру затрат. Таким образом, очевидна недостаточность инвестиционной составляющей, которая состоит в большей степени из амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов и при этом лишена части ремонтного фонда, поскольку он на предприятии не формируется.

В течение 2005-2006гг. на предприятиях в тарифах на отопление предусматриваются только расходы на текущий ремонт (в составе других статей себестоимости). Таким образом, в структуре затрат часть этих ремонтных расходов не может быть отнесена к инвестиционным составляющим тарифа.

Накопление амортизации на счетах собственника основных средств является источников будущих капитальных вложений для обновления основных фондов. Занижение затрат на амортизацию снижает себестоимость и тариф, но лишает собственника средств для воспроизводства основных фондов. В результате ведет к их старению, а следовательно, к росту затрат на ремонт у эксплуатирующего предприятия, росту затрат на ликвидацию аварий, затрат на электроэнергию, т.е. к совокупному росту обоснованных затрат и росту тарифа и, кроме того, снижает стабильность и качество предоставляемой услуги

Стоит отметить, что на предприятии Каргасокский ТВК амортизационные отчисления в структуре тарифа фактически соответствуют принятому значению норматива-индикатора, что позволяет предприятию соответствовать показателю сложившейся структуре затрат по РФ в части инвестиционной составляющей тарифа и в части амортизации. Однако инвестиционная составляющая тарифов ниже рационального уровня, что подтверждает отсутствие ремонтного фонда, заниженность или отсутствие прибыли, направляемой на капитализацию. Средняя расчетная величина инвестиционной составляющей тарифа для обеспечения реабилитации, замены изношенных сетей и оборудования, модернизации объектов теплоснабжения должна составлять не менее 20-25%.

3.2. Водопроводно-канализационное хозяйство

В Каргасокском сельском поселении используется 6 артезианских скважин производительностью от 15 куб. м. в час, 2 водонапорные башни. В поселении установлено 28 водозаборных колонок.  Для очистки воды используются комплексы водоподготовки «ЛОТО С-25» и «ЛОТО С-10». На скважинах установлены насосы глубинные. Протяженность водопроводной сети составляет 23,7 км.

Строительство централизованных систем канализации в с. Каргасок осуществлялась в 1970-ые– 1980-ые годы и большая часть имеет срок службы 15-25 лет, что соответствует 60-85% -ной амортизации. Качество очистки сточных вод не отвечает современным природоохранным требованиям.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 85%; 12-13% (в разные периоды) приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Такая структура потребителей достаточно характерна для малых поселений по регионам России. Меньше 1% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления. Пропуск сточных вод за 2004-2005г. составляет около 35-40% от объема реализованной воды.

Установленная мощность водозаборных сооружений составляет 840 куб.м. в сутки. Что касается использования установленной мощности водоочистных сооружений, то фактический уровень их использования (с учетом потерь и неучтенных расходов воды, не превышающих 10%, и установленных нормативов потребления) составляет не многим более 35% в период 2004-2005г.г.

Рис. 3.2 Фактическое использование мощности водозаборов

Таким образом, в рамках реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» мощности систем водоснабжения и водоотведения позволят обеспечить подключение к ним новых жилых домов. Это относится и к насосным станциям I подъема, которые, как уже указывалось, имеют запас мощности около 70%.

Сравнение установленных в Каргасокском районе нормативов потребления по воде с рациональным уровнем показал их полное соответствие. Так, Постановлением Главы администрации Каргасокского района №395 от 29.12.2004 года для домов с полным уровнем благоустройства, оборудованных ваннами был установлен норматив 145л/в сутки на человека (4,35 куб.м. в месяц) и норматив горячей воды 45 – 35 л/ч в сутки (при рациональном нормативе для данной климатической зоны, с учетом  среднего состава семьи составляет 150-175 л в сутки на человека).

Анализ использования мощности водоочистных сооружений (рис.4.11) показал, что в 2005г. они составляли 100% от объема фактически поднятой воды. Необходимо отметить, что установленные водоочистные сооружения производят полную необходимую нормативную очистку воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01.

Рис. 3.3. Использование установленной мощности водоочистных сооружений

Ниже в таблице 2.4. приведены показатели работы  (фактические и плановые) МУП «Каргасокский ТВК» Каргасокского сельского поселения, характеризующие объемы поднятой воды до ее использования и в процессе доведения до потребителей. Анализ показывает, что потери и утечки воды в 2004г. и 2005 г. превышают 20%.

Таблица 3.4.

| Показатели | Каргасокский ТВК |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 (план) |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Поднято воды, тыс. куб.м | 150,75 | 184,6 | 221,3 |
| Получено воды со стороны, тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| Расход на собственные нужды, тыс. куб.м. | 8,76 | 29,5 | 17,52 |
| % | 5,8 | 5,0 | 7,9 |
| Подано воды в сеть, тыс. куб.м. | 141,99 | 159,34 | 203,8 |
| Потери и утечки, тыс. куб.м. | 38,68 | 30,7 | 20,4 |
| % | 27,24 | 14,3 | 10 |
| Реализовано воды всего, тыс. куб.м. | 103,31 | 124,4 | 183,41 |
| в т.ч. населению | 65,98 | 68,7 | 96,51 |
| % | 64 | 55 | 53 |
| Водоотведение |  |  |  |
| Пропущено сточных вод всего от потребителей, тыс. куб.м. | 43,94 | 47,70 | 60,55 |
| Пропущено через очистные сооружения всего, млн. куб.м. | 43,94 | 47,70 | 60,55 |
| % | 100 | 100 | 100 |

3.2.1. Надежность работы систем водоснабжения и водоотведения

Общая протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых МУП «Каргасокский ТВК», - 28,6 км (в том числе  23,5 сталь и 5,1 пластиковые трубы), то есть 2 км водопроводных сетей в расчете на 1000 жителей, что в 2 раза превышает среднероссийский показатель. Канализационные сети имеют протяженность 7,1 км  или 0,6 км на тыс. жителей, что ниже среднероссийских показателей – 1 км. на 1000 жителей. Высокая протяженность водопроводных сетей и сетей водоотведения связана с одной стороны с очень низкой плотностью поселения (при малой численности и большой протяженности поселка). Все это в свою очередь определяет дополнительные затраты на их обслуживание.

Таблица 3.5.

Изменение протяженности сетей ВКХ МУП «Каргасокский ТВК»

|  | Каргасокское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. (план) |
| Протяженность водопроводных сетей, всего | 23 | 23,7 | 28,6 | 30,1 |
| Сети, нуждающиеся в замене | 11 | 15 | 16 |  |
| % | 48 | 63 | 55,9 |  |
| Протяженность канализационных сетей, всего | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Сети, нуждающиеся в замене | 2,7 | 2,8 | 3,0 |  |
| % | 38 | 39 | 42 |  |

Существующая инженерная инфраструктура эксплуатируется около 20 лет, средний износ сетей водоснабжения превышает 60%.

В 2006 году на водопроводных сетях произошла 21 авария, что составляет 0,89 аварии на  1 км водопроводных сетей, что при существующем масштабе износа можно считать неплохим показателем. По оценке специалистов, около 20% водопроводных и канализационных сетей нуждаются в срочной замене. Замена насосного оборудования, модернизация очистных сооружений, реконструкция водозаборов, установка частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системах водоснабжения требует соответствующего финансирования.

Необходима ежегодная замена не менее 4-5% общей протяженности сетей или сооружений что позволило бы стабилизировать износ и поддерживать уровень надежности (см. табл. 4.6).  Это касается основных фондов с износом до 55-60%.

Одновременно должны быть сокращены непроизводительные расходы, например, за счет оптимизации затрат на электроэнергию, или за счет снижения условно-постоянных расходов в связи с оптимизацией объемов подключенных нагрузок и т.д.

Удельный расход электроэнергии на производство, очистку и транспортировку воды в Каргасокском сельском поселении превосходит рациональный уровень в почти 1,5-2 раза. Рост удельного расхода электроэнергии на производство, очистку и транспортировку стоков в плане 2007г. на 5% свидетельствует о неэффективности технологии и оборудования, используемого МУП «Каргасокский ТВК» и недостаточном внимании к проблемам ресурсосбережения. При этом предприятие сокращает в 2006г. удельный расход электроэнергии на оказание услуг водоотведения на 18%, что свидетельствует о  стремлении менеджмента предприятия к рациональному использованию инвестиционных ресурсов

Выводы

Централизованные системы водоснабжения и водоотведения характеризуются следующими проблемами:

- Высокий уровень затрат прежде всего электроэнергии на подъем и отпуск воды. Удельный расход электроэнергии для системы водоснабжения Каргасокского поселения в среднем составляет 0,85 кВтч/куб.м.  Превышение норматива связано в первую очередь с высокой энергоемкостью насосного оборудования, а также нерациональным расходом воды (аварии, утечки). Величина потребления электроэнергии в большей степени зависит от местных условий (качества воды, местоположения источников, рельефа местности). В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах составляет 0,52 кВтч на 1 куб.м. поданной воды, причем примерно 80% электроэнергии расходуется насосными станциями.

- Низкий уровень ресурсной эффективности, обуславливающий необходимость увеличения инвестиций в предприятия по замене и модернизации сетей, оборудования и сооружений.

3.3. Сбор, вывоз и утилизация ТБО

Вывозом ТБО от населения и предприятий в поселении занимается  предприятие МУП «Каргасокское ЖЭУ», которое за период  2004-2006гг. увеличило вывоз отходов от населения с 1,94 тыс. до 3,28 тыс. куб. м или в 1,7 раза, что вызвано с «окультуриванием» районного центра путем увеличения установленных контейнеров для ТБО, особенно в частном секторе. При этом объем вывозимых от населения твердых бытовых отходов от населения составляет 83% от общего объема.

Вследствие опережающих темпов роста вывезенных отходов по сравнению с темпами роста затрат на их вывоз, себестоимость вывоза за рассматриваемый период снизилась в 2 раза (см. табл. 2.5.), что привело к увеличению доходов в расчете на 60%.

Динамика вывоза ТБО, себестоимости и доходов МУП «Каргасокское ЖЭУ» в 2004-2006гг.

Табл. 2.5.

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывоз ТБО, куб. на чел. в год | 0,49 | 0,44 | 0,72 |
| Себестоимость, руб. на куб. м | 317,5 | 390,0 | 155,2 |
| Доходы, руб. на куб. м | 74,8 | 83,5 | 118,2 |

Вывозимые отходы размещаются на полигоне с. Каргасок  площадью 10 га. При этом имеют место несанкционированные свалки, т.е. часть бытовых отходов сваливается бесконтрольно в неустановленных местах и наносит ущерб экологической безопасности поселения.

В соответствии с Федеральным Законом 131-ФЗ  организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов  входит в полномочия муниципального района.  В рамках своих полномочий районом в 2006 году   была пущена первая очередь полигона  ТБО.

На утилизацию отходов от населения из районного бюджета в 2006 году было выделено 1,5 млн. рублей, т.е.  плата за утилизацию отходов с населения не взимается. Тариф для предприятий в 2006 году составил 115 руб./м3. По итогам работы в 2006 году  объем  утилизации ТБО составил 14,0 тыс. м3  Основную долю утилизации -77,7%- составляет утилизация ТБО  от населения. На Каргасокское сельское поселение приходится 70% от объема утилизации в районе.  На 2007 год для утилизации ТБО от населения из средств районного бюджета выделено 1,7 млн. рублей.  Тариф на 2007 год для предприятий организацией установлен по классу опасности твердых бытовых отходов: с.Каргасок:  4 класс опасности (мелкогабаритные отходы) – тариф составляет 168,39 руб./м3, 5 класс опасности (крупногабаритные отходы) – тариф 105,99 руб./м3.

В настоящее время возле Каргасокского пос. намечено строительство второй очереди полигона по типовому проекту глубиной 18 м и диаметром 3 м с внутренним бетонированием. Проводится тендер по выбору подрядной организации.

Для совершенствования сбора, транспортировки и утилизации отходов необходимо:

- развитие (расширение) действующего полигона, ликвидация несанкционированных свалок, обеспечение экологической безопасности полигона;

- обновление парка мусоровозов и контейнеров, обустройство контейнерных площадок.

## 4.Расходы бюджета на ЖКХ

Заметим, что выделение бюджетных доходов по отдельным сельским поселениям районное управление финансов начало проводить с 2006г., поэтому мы можем сравнивать бюджетный потенциал поселений только по итогам прошлого года.

Таблица 4.1.Структура доходов и расходов Каргасокского сельского поселения в 2006г.    (тыс. руб. на чел. в год.)

| Доходы, всего | Расходы, всего | Расходы на ЖКХ |
| --- | --- | --- |
| Всего | В том числе |  | всего | В том числе |
|  | собствен. | Трансферты |  |  | текущие | инвестиции |
| 3,3 | 1,0 | 2,3 | 3,3 | 2,5 | 2,4 | 0,1 |

Из таблицы 4.1. видно, что для бюджета поселения расходы на ЖКХ являются основными, их  доля превышает 75,7 %. Анализ доходов бюджета сельского поселения показал, что бюджет на 70 % формируется за счет трансфертов.

В то же время с увеличением бюджетного потенциала удельные расходы на ЖКХ за 2006г. даже снизились по сравнению с 2005г. В силу сложившихся обстоятельств увеличение выручки за счет собственных доходов и сокращение бюджетного финансирования ЖКХ фактически сводится к повышению уровня собираемости платежей населения как основного потребителя коммунальных услуг. Другой проблемой является  эффективное использование бюджетных средств. Очевидно, что расходы бюджета на ЖКХ возрастают или возрастут не в зависимости от роста их экономического потенциала, а в зависимости от роста трансфертов.

Перед руководством поселения и предприятием отрасли должна стать одной из самых важных задача сокращения текущего бюджетного финансирования и повышения доли собственных доходов  предприятий.

5.Дебиторская и кредиторская задолженность

Одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства, тормозящей его модернизацию, является значительная величина кредиторской и дебиторской  задолженности предприятий отрасли.

На рисунке 5.1. видно, что  на протяжении 2004-2006 г.г.   на предприятиях  Каргасокского сельского поселения происходил рост  дебиторской задолженности, кредиторская задолженность имеет незначительные изменения.

Рост дебиторской задолженности, связан сростом задолженности населения. Доля задолженности населения по состоянию на 01.01.2007 года составила 71,8% от общей суммы задолженности.

Кредиторская задолженность в 2006 году снизилась по сравнению с 2005 годом на 16%. Доля задолженности по кредитам в общей сумме задолженности составляет 23%, задолженность перед поставщиками ТЭР- 4%

Рис.5.1. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности организации ЖКХ Каргасокского   сельского поселения  2004-2006 годы

6.Ценообразование и тарифная политика

Тарифная политика является наиболее остро воспринимаемым населением ключевым звеном развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивая основу его финансового оздоровления, реструктуризацию задолженности и в итоге надежное коммунальное обслуживание.

В настоящее время для предприятий ЖКХ тарифы утверждаются на основе проводимой оптимизации затрат, однако закладываемый  в тариф инвестиционный потенциал явно недостаточен для проведения замены изношенных фондов и их модернизации.

Основные проблемы формирования тарифов в ЖКХ Каргасокского района в целом и Каргасокского сельского поселения в частности:

- утверждение тарифов предприятиям осуществляется без должного учета целевых задач, которые должны быть утверждены в производственной и инвестиционной программах предприятий, а планирование деятельности со стороны органа местного самоуправления – без определения этих целевых задач, учета реальной стоимости их достижения (то есть, без оценки и регулирования ресурсной эффективности предприятий); отсутствует  активное участие органов местного самоуправления поселений в хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ, контроль, целенаправленность  бюджетного финансирования на проблемы предприятий, касающиеся основных фондов, топливной составляющей и энергосбережения.

- система ценообразования не отражает цену товара (потребляемого ресурса –тепловой энергии) и цену услуги (работы предприятий по поддержанию надежности основных фондов, их замене и модернизации, а также доставки ресурса потребителю); не применяется механизм установления двухкомпонентных тарифов;

- утверждаемый    уровень тарифов, как правило, не обеспечивает покрытия объективно необходимых для поддержания требуемой надежности и качества услуг операционных и инвестиционных затрат. Отсутствует взаимосвязь плана мероприятий, направленных на снижение нерациональных ресурсных затрат и темпов утвержденной в тарифах реструктуризации затрат. В тарифах на услуги слабо учитываются как амортизация, так и арендная плата, которая могла бы использоваться на улучшение  основных фондов предприятия. Отсутствует контроль над расходованием средств по указанным статьям затрат.

- фактическое бюджетное финансирование исходит из реального наполнения бюджета и реализуется с корректировкой требуемого уровня финансового обеспечения. Финансирование бюджетом предприятий ЖКХ как в части  различных субвенций, так и в части прямого покрытия убытков не стимулирует предприятия к росту эффективности их деятельности.

Структура затрат в разрезе услуг в целом по району отличается от среднероссийской. Такое отклонение связано, с одной стороны, с более высокими эксплутационными затратами и соответственно с этим заниженной величиной инвестиционного потенциала.

Логика формирования тарифной политики предполагает, что уровень платежей населения должен зависеть от его платежеспособности.

Районный стандарт максимально допустимой доли платежей населения в бюджете семьи установлен в размере 22%. При превышении этого показателя семья может претендовать на получение субсидии. В соответствии с постановлением правительства РФ № 761 от 14.12.2005г. «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» определены основные условия предоставления гражданам субсидий, которые предполагают наличие зависимости  между долей оплаты ЖКУ в доходе семьи и количеством субсидируемых семей.

Действующие в ЖКХ тарифы соответствуют фактической стоимости услуг. В то же время значительное влияние на тарифную политику оказывают и производственно-технологические аспекты ценообразования

В Каргасокском сельском  поселении рост себестоимости и ЭОТ значительно выше уровня инфляции. Это определяет необходимость снижения затрат, повышение ресурсной эффективности и т.д.

Отсутствие у предприятий расчетов прибыли на капитализацию (на основе сформированных и утвержденных программ развития предприятия), а также ремонтного фонда значительно снижает инвестиционные средства тарифа. Однако рост инвестиционных составляющих в тарифе должен происходить на фоне оптимизации операционных затрат. Во-первых,  это два взаимосвязанных процесса, так как именно инвестиции предприятия позволяют ему повысить свою ресурсную эффективность и, как следствие, снизить операционные затраты. Во-вторых, планируемый рост инвестиционных затрат при экстраполяции операционных  может привести к значительному  росту тарифа и снижению доступности коммунальных услуг для населения.

Формирование экономически обоснованного тарифа должно состоять из трех этапов:

- анализ и корректировка фактических затрат (экспертиза тарифов);

- формирования плановой себестоимости и ее возможной проверки по нормативам-индикаторам;

- расчета прибыли.

Тарифная политика может разрабатываться, опираясь на систему нормативов-индикаторов для обеспечения необходимого обоснования затрат и оценки соответствующих результатов. Сравнения позволят выявить узкие места в организации производства и разработать мероприятия по их оптимизации. Такая технология ценообразования явится существенной предпосылкой формирования и регулирования рынка коммунальных услуг, на котором действуют хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм.

Характеризуя тарифную политику  следует отметить, что в поселениях района в настоящее время сохраняется сметный подход к формированию цены, который игнорирует фактор соответствия тарифа и потребительских свойств услуги. В этом случае не стимулируются вложения в повышение качества услуг, в ресурсосбережение, повышение ресурсной эффективности производства.

В этих условиях необходимо предусмотреть ответственность регулирующего (утверждающего тарифы) органа за принимаемые решения. В любом случае необходимо вместе с утверждением коммунальных тарифов утверждать уровень стартовых и целевых системных параметров обслуживания (надежности, удельных затрат ресурсов), производственную программу и план развития, которые предприятие обязано выполнять.

Также важно предусмотреть возможность долгосрочного планирования тарифной политики, как правило, на 5-7 лет, то есть на срок, соответствующий периоду реализации инвестиционных проектов, обеспечивающий гарантии возврата вложенных инвестиционных средств и эффективность использования привлеченных финансовых ресурсов.

## 7. Состояние жилищного фонда  Каргасокского сельского поселения

1. Жилищный фонд района за период 2003-2005г.г. характеризуется следующими показателями (табл. 3.1.)

Характеристика жилищного фонда  Каргасокского сельского поселения в 2005 г.

Табл. 7.1.

| Показатели | Всего по району | Каргасокское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда тыс. м2 | 488,5 | 206,4 |
| Частного | 299,3 | 129,4 |
| то же в % от общей площади | 64,6% | 62,7% |
| Жилищная обеспеченность, м2/чел. | 20,8 | 16,7 |
| Общая площадь ветхого и аварийного жилья тыс.м2 | 32,5 | 13,8 |
| то же в % от общей площади | 6,6% | 6,7% |

Уровень благоустройства в Каргасокском сельском поселении в среднем составляет 45% (с учетом таких видов благоустройства как централизованное отопление, ГВС, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение), а по основным видам благоустройства, таким как центральное отопление и водоснабжение, превышает 50%. В целом по поселению уровень благоустройства жилищного фонда ниже среднероссийского.

2. Преобразования 1991-2005 годов в экономике страны определили поворот от планово-административных методов регулирования и исключительно бюджетного финансирования строительства жилья к рыночным механизмам при государственной поддержке малоимущих граждан. При этом доминирующая схема приобретения нового жилья, улучшения жилищных условий, частная собственность на жилье, а также рыночные формы обращения жилья дополняются бюджетной поддержкой его приобретения и обслуживания.

Объем ввода жилья за период 2003 – 2005 г.г. составил от 3,2 до 4,7 тыс. кв.м. В 2005г. было введено 4,7 тыс.кв.м общей площади жилья или 0,20 кв.м. на одного жителя. Этот показатель почти в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. При этом следует отметить, что для нормального воспроизводства жилищного фонда и обеспечения  комфортности проживания в нем ввод жилья должен составлять около 1 кв. м на человека в год. В Каргасокском районе разработана Муниципальная целевая программа "Переселение граждан Каргасокского района Томской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003- 2010 годы". В рамках программы предполагается расселить не менее 1480 человек, проживающих в ветхом и аварийном фонде общей площадью 26,8 тыс. кв. м.

В целом для поселения характерным является тот факт, что более 65% всего введенного в действие жилищного фонда это индивидуальное жилищное строительство.

3. Незначительные объемы ввода жилищного фонда с привлечением различных схем финансирования привели к тому, что  более 30% из общего числа нуждающихся в улучшении жилищных условии семей стоят в очереди 10 лет и более.

При суммарном масштабе первичного и вторичного рынков жилья (не более 1% от жилищного фонда) и низких темпах ввода жилья срок ожидания жилых помещений, очевидно, превышает 10 лет, что не соответствует критериям Национального проекта – «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Кроме того, необходимо принимать во внимание, помимо количества необходимых квадратных метров еще и качество условий проживания. Оно остается низким и не соответствует необходимому уровню и качеству жизни. Для повышения потребительских качеств жилья: по степени комплексного благоустройства, по доле ветхого жилья, необходимо увеличение темпов ввода жилья как минимум в 2 раза  (0,4 кв.м общей площади на человека).

Масштабы ввода жилищного фонда определяются кроме того мощностями систем жизнеобеспечения, возможностями использования участков земли с инфраструктурой. В частности, нет в Каргасокском сельском поселении широкой практики бюджетного финансирования (софинансирования, льготного кредитования) строительства или модернизации коммунальной инфраструктуры на  участках под застройку.

4. Объем капитального ремонта и модернизации жилья определяется, прежде всего, необходимостью его стабилизации, а затем сокращения износа и темпов прироста ветхого и аварийного жилищного фонда. С этой точки зрения наряду с применением традиционных решений по капитальному ремонту  было бы целесообразно осуществлять частичную реконструкцию и санацию многоквартирных жилых домов. Результаты санации связаны, в первую очередь, с теплозащитой зданий, обеспечивающей снижение потребления энергии не менее чем на 25-40%, а как следствие снижение платежей за отопление, которые составляют не менее 55% от общей суммы платежей за услуги. При этом высвободившиеся средства могли бы быть направлены на ремонт жилья, включая капитальный, а в его составе проведение санации жилищного фонда.

Помимо низких масштабов капитального ремонта следует также отметить, что осуществляется, как правило, только выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции, модернизации и тем более санации жилищного фонда. Иначе говоря, в рамках капитального ремонта выполняются лишь самые неотложные работы.

6. Наряду с недостаточными объемами капитального ремонта на обеспечение качества условий проживания существенное влияние  оказывает текущее обслуживание жилищного фонда.

Низкое качество жилья определяется, с одной стороны, неполным выполнением установленного регламента работ, с другой стороны, использованием крайне ограниченных ресурсов на нерациональные и непроизводительные эксплуатационные затраты. В частности, об этом говорит явное нарушение рационального соотношения затрат на материалы (заниженное минимум в 3 раза), и оплату труда. При рациональном соотношении 60:40, что позволяет обеспечить выполнение необходимого объема и качества работ, в обслуживании жилищного фонда Каргасокского поселения оно составляет в среднем 20:80 (2005г.)  и 25:75 в 2004г.

Отсутствие либо недостаточное количество материалов свидетельствует о наличии невыполненных (либо некачественно выполненных в режиме «латания дыр») работ. При этом заработная плата, как показывает анализ затрат жилищной организации, выплачена практически за все работы, как выполненные в соответствии с технологическими требованиями, так и с отклонениями от них (то есть фактически без применения материалов). Иначе говоря, текущий ремонт, благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий частично выполняются за счет материалов жильцов (что является нарушением, так как эти затраты включены в себестоимость услуг и тарифы), либо, и это более распространено, не выполняются вовсе.

В себестоимости жилищно-эксплуатационных работ не планируются расходы, обеспечивающие снижение износа жилищного фонда. Регламент и его выполнение не контролируются, что могло бы быть одной из важнейших функций управляющих компаний в жилищной сфере. И затраты, учитываемые при формировании тарифов, и результаты – состояние жилищного фонда и качество обслуживания не отражаются в договорах на обслуживание.

Кроме того, низким остается качество содержания и ремонта мест общего пользования жилых домов, к которым в соответствии с ЖК РФ относится земельный участок с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. Одновременно следует отметить, что земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности в границах, определенных в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, что требует регистрации права на него.

Процедура регистрации весьма затратна и обременительна для собственников. После регистрации собственники помещений получают право распоряжения земельным участком, в том числе сдачи в аренду, строительства новых объектов, гаражей и т.д. Полученные доходы могут частично по решению собственников быть направлены на погашение затрат, связанных с регистрацией, а частично на выполнение ремонтных работ, обустройство придомовой территории, строительство детских площадок и др.

7. Сокращение доли ветхого жилья, повышение уровня благоустройства жилищного фонда, а также рост темпов ввода жилья требуют, с одной стороны, модернизации существующих коммунальных систем, а, с другой, обеспечения земельных участков, предназначенных для нового строительства, коммунальной инфраструктурой.

В то же время следует отметить, что основная финансовая нагрузка по ликвидации ветхого и аварийного жилья остается на районном бюджете. При этом финансовое участие бюджета в строительстве новых домов взамен ветхих должно ограничиваться льготным кредитованием в рамках стоимости типового проекта. При предоставлении квартир семьям-очередникам необходимо исходить из того, что бесплатно предоставляется жилая площадь исключительно по социальной норме. При желании семья может получить большую жилую площадь, доплатив разницу за счет собственных средств.

8. Можно констатировать, что наряду с состоянием жилищного фонда, его благоустройство, уровень комфортности, сокращение темпов нарастания ветхого и аварийного жилья в значительной степени обусловлены качеством его обслуживания и ремонта, которое, в свою очередь, тесно связано с качеством управления жилищным фондом, контролем над выполнением установленного регламента работ.

Система управления жилищным фондом в поселении требует совершенствования и дифференцированного подхода. В первую очередь, необходимо четкое понимание приоритетов в формах управления жилищным фондом и подготовка к их практической реализации :

- непосредственное управление собственниками жилых помещений в многоквартирном доме может быть рекомендовано лишь для индивидуальных и малоквартирных домов;

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом – одна из перспективных форм, но требует достаточно развитого гражданского сознания жителей и их правовой культуры;

- управление управляющей компанией – наиболее реальная форма.

2.3.Основные показатели сценариев развития Каргасокского района

Взаимосвязь экономики и ЖКХ предполагает прогнозирование соответствующих параметров в рамках единого сценарного варианта, при этом определяющим фактором выступает динамика показателей социально-экономического развития района. Было рассмотрено 3-и сценария развития Каргасокского района в целом и Нововасюганского сельского поселения в частности:

- «Пессимистический», предполагающий развитие экономики МО темпами, уступающими средним по региону. В рамках данного сценария среднегодовой рост экономики района не превысит 3%;

- «Реалистический», предполагающий 5%-й средний рост экономики Каргасокского района на протяжении 2007-2010 гг.;

- «Оптимистический», характеризующийся 7%-й динамикой экономического роста МО.

Анализ текущей ситуации и тенденций, формирующихся в экономике района, позволяют ожидать наиболее вероятной реализацию «Реалистического» сценария развития, который будет являться основным при прогнозе показателей ЖКХ Каргасокского района в целом  и  для Нововасюганского сельского поселения в частности .

Таблица 2.3

Параметры «Реалистического» сценария развития ЖКХ Каргасокского района

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доход на душу населения, тыс. руб. | 8,9 | 10,0 | 11,1 | 12,4 |
| ЭОТ, руб. кв. м. | 90,4 | 101,3 | 111,4 | 122,5 |
| Тариф для населения, руб. кв.м. | 90,4 | 101,3 | 111,4 | 122,5 |
| Доля оплаты населением ЖКУ,% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Индекс тарифа | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,10 |
| Доля затрат на услуги ЖКХ в бюджете семьи, % | 18,3% | 18,2% | 18,1% | 17,8% |
| Средний размер субсидии на оплату ЖКУ на человека, руб. в месяц | 358 | 401 | 441 | 485 |
| Доля населения, претендующего на субсидии, % | 14,7% | 14,7% | 14,4% | 14,2% |

Оценку потребностей в замене основных фондов определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг коммунальными организациями. С использованием модели зависимости доли ежегодной замены основных фондов и динамики показателя аварийности, а также с учётом исходного состояния коммунальной инфраструктуры поселения, определён требуемый объём замены основных фондов для достижения целевого показателя надёжности и рассчитан соответствующий объём финансирования, который составит 35,85  млн. руб. В том числе по отраслям:

- в водоснабжении –  21,1 млн. руб.;

- в водоотведении –   4 ,7 млн. руб.;

- в теплоснабжении –  8,2 млн. руб.

- сбор, вывоз и захоронение ТБО – 1,85 млн. руб.

# 8.1. Оценка инвестиционных потребностей системы ЖКХ Каргасокского сельского поселения.

Для оценки инвестиционных потребностей в модернизации и новом строительстве объектов инфраструктуры построена модель удельной капитализации основных фондов ЖКХ поселения с разбивкой по видам услуг и технологическим переделам. При  построении модели в части, касающейся услуг водо-и-теплоснабжения и водоотведения, учтёны следующие соотношения (либо их оценки, при отсутствии или неполноте данных):

- исходные удельные (в расчёте на одного жителя) балансовые соотношения, определяющие распределение основных фондов ЖКХ по видам услуг;

- соотношения удельных натуральных показателей (установленные мощности сооружений, протяжённость сетей в разрезе каждого технологического передела  каждой из услуг;

- соотношения показателей благоустройства жилья  по видам услуг

# 8.2. Обоснование масштабов и направлений модернизации ЖКХ Каргасокского сельского поселения.

Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достижение определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства поселения.

Масштабы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения определены с учетом баланса инвестиционных потребностей и возможностей территории.

При этом учитываются концепция социально-экономического развития Каргасокского района и инвестиционные потребности и возможности территорий.

На основании достигнутого баланса осуществлялось планирование развития ЖКХ поселения с учётом приоритетов развития по видам деятельности.

Расчёт инвестиционных потребностей поселения основан на следующих оценках:

- потребности в замене основных фондов;

- потребности в модернизации;

- потребности в новом строительстве объектов инженерной инфраструктуры с целью повышения уровня благоустройства.

Инвестиционные возможности рассчитаны как совокупность:

- собственных инвестиционных возможностей коммунальных организаций;

- инвестиционного потенциала консолидированного бюджета;

- потенциала привлечения внебюджетных источников финансирования.

Собственные инвестиционные возможности предприятий определяет тарифная политика в системе жилищно-коммунального хозяйства. Прогноз величины ЭОТ для Каргасокского сельского поселения на период 2007-2010 г. определяется возможностью реструктуризации себестоимости предоставления услуг и, соответственно, прогнозную величину инвестиционной составляющей тарифа. Собственные инвестиционные возможности предприятий ЖКХ Каргасокского сельского поселения составляют 23,62 млн. руб. (см. табл. 2.1.).

Тарифный и бюджетный потенциал Каргасокского сельского поселения в 2007-2010гг. (млн. руб.)

Табл. 8.1.

| Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф | бюджет | всего | тариф | бюджет | всего | тариф | бюджет | всего | тариф | бюджет | всего |
| 35,85 | 2,7 | 5,1 | 7,8 | 6,4 | 1,3 | 7,7 | 6,8 | 2,9 | 9,7 | 9,0 | 1,7 | 0,7 |

Инвестиционный потенциал бюджета определяет динамика экономики МО и реструктуризация отраслевых бюджетных расходов. На основании модели зависимости уровня экономического развития территории и финансирования  ЖКХ с учётом исходного состояния и сценария экономического развития МО рассчитан прогноз отраслевого бюджетного финансирования на период до 2010 г. Сценарий тарифной политики в системе ЖКХ МО определяет возможности реструктуризации бюджетных расходов на ЖКХ территории – уменьшение доли текущих затрат в структуре бюджетного финансирования и, соответственно определяет инвестиционный потенциал бюджета. На модернизацию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры может быть направлено 12,23 млн. руб. (см. табл. 2.1.). Одним из основных направлений инвестиций является проведение замены основных фондов. Это позволит снизить аварийность и повреждаемость в коммунальных отраслях на 10-20% и радикально сократить потери материального носителя услуги, доходящие по официальным данным в МУП Каргасокский ТВК до 20%.

Замена сетей должна, прежде всего, осуществляться на наиболее аварийных участках, которые могут быть выявлены путем использования, например, методов магнитной томографии.

При расчете затрат на замену изношенных основных фондов использовались следующие данные:

Стоимость замены 1 км сетей:

- водопроводных – 1,9 млн. руб.;

- канализационных – 2,0 млн. рублей;

- тепловых (в двухтрубном исчислении) – 2,8 млн. рублей.

8.3. Модернизация теплоснабжения

Базой для выработки предложений по модернизации системы теплоснабжения Каргасокского сельского поселения является оценка соответствия мощностей  генерации тепловой энергии возможностям сетевого хозяйства, а так же текущее состояние системы теплоснабжения и ранее выполненные работы по ее модернизации  и замене оборудования

Мероприятия по   замене котельного оборудования составляют 2,6 млн. руб.

Для системы теплоснабжения Каргасокского сельского поселения была проведена оценка нормативной потребности в мощностях по выработке тепловой энергии в соответствии с рациональным уровнем потребления и выработаны мероприятия по возможной оптимизации сложившейся системы.

При выработке мероприятий по модернизации системы теплоснабжения  населённых пунктов, согласно принятой классификации населенных пунктов Каргасокского сельского поселения, учитывался  текущий уровень развития системы теплоснабжения и её организация, инвестиционные  возможности  территории по созданию системы теплоснабжения, финансовые возможности   территории и населения по её обслуживанию, доступность на данной территории конкретного вида топлива, эффективность предлагаемого варианта организации системы теплоснабжения.

Таким образом, в результате финансирования мероприятий по  замене фондов сетевого хозяйства к 2010 г.  в Каргасокском сельском поселении будут достигнуты следующие показатели по динамике аварийности: снижение аварийности с 0,7 до  0,47 аварии на 1 км сети в год.

Стоимость мероприятий по замене сетей теплоснабжения – 5,6 млн. рублей. В общем расходе на предоставление услуг теплоснабжения эти затраты составят не более 14%, что соответствует рациональной структуре затрат.

8.4. Водопроводно-канализационное хозяйство

На основании анализа водопроводно-канализационного хозяйства Каргасокского сельского поселения предлагается следующий комплекс программных мероприятий в секторе водоснабжения и водоотведения:

- проведение необходимого объема замены сетей и оборудования с целью обеспечения надежности и экологической безопасности водоснабжения и канализации, как части систем жизнеобеспечения.

- взимание платы исключительно за фактический объем потребляемой и учитываемой по приборам воды на основе продуманной стратегии перехода к приборному учету, подкрепленной адекватной тарифной политикой;

- увеличение до нормативного уровня объемов ремонтных работ на системах водопровода и канализации.

- развитие систем водоснабжения и водоотведения.

Внедрение предлагаемых мероприятий, в том числе и по расходу воды на водоподготовку по теплоснабжению позволит:

- снизить водопотребления на собственные нужды, а также утечки и потери;

- сократить удельные расходы материальных, энергетических и трудовых ресурсов при производстве услуг;

- увеличить до нормативного уровня объемы ремонтных работ на системах водопровода и канализации.

- повысить уровень благоустройства жилищного фонда.

При этом, объем финансирования мероприятий Программы составит:

Водоснабжение –  всего 48,28 млн. руб., в том числе средства, предусмотренные настоящей программой – 21,1 млн. руб. Дефицит средств составляет 27,18 млн. руб. Мероприятия по развитию и строительству систем водоснабжения, не имеющие финансового обеспечения в данной программе, предполагается осуществлять за счет средств, предусмотренных целевыми программами, направленными на решение вопросов водоснабжения или развития коммунальной инфраструктуры.

Замена сетей водоснабжения –   6,36 млн. руб.

Новое строительство систем водоснабжения –     14,74 млн. руб.

Водоотведение –     4,7 млн. руб.:

- замена сетей –     2,3 млн. руб.

- новое строительство –  2,4 млн. руб.

8.5.Газоснабжение

Газоснабжение Каргасокского района охватывает в настоящее время 1296 абонентов в с. Каргасок и Павлово Каргасокского сельского поселения

В настоящее время в районе действует программа «Муниципальная целевая программа «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 годы», утвержденная решение Каргасокской Думы от 01.03.2006г. №47, поэтому в данной программе  мероприятия по газификации не вклячены.

8.6 Сбор, вывоз и утилизация ТБО

Для совершенствования сбора, транспортировки и утилизации отходов необходимо:

- развитие (расширение) действующего полигона, ликвидация несанкционированных свалок (для малых поселений), обеспечение экологической безопасности полигонов и свалок;

- разработка проектов строительства полигонов ТБО, включая проведение изыскательских работ и выбор участка под полигон с соблюдением природоохранных требований;

- подбор типоряда проектов полигонов, мусоросортировочных и мусоросжигательных установок для поселений различного масштаба, организационная и финансовая поддержка (лизинг для малых частных предприятий, индивидуальных предпринимателей) обеспечения локальными мусоросжигательными установками сельских поселений;

- обновление парка мусоровозов и контейнеров, доступных для малых поселений средств сбора и вывоза ТБО. Обустройство контейнерных площадок.

С целью выбора наиболее оптимального, экономически эффективного  решения  по вывозу и утилизации ТБО для Каргасокского сельского поселения были рассмотрены два варианта возможных технологических решений.

1. вариант - создание полигонов (мини-полигонов)

2. вариант - внедрение мобильных установок  термического уничтожения мусора.

Выбор того или иного варианта базировался на сравнении удельных приведенных затрат на создание и эксплуатацию системы.

Рис.8.1. Сравнение приведенных затрат по созданию и эксплуатации системы ТБО

Оценка возможности использования различных вариантов решений (полигонов/установок по утилизации ТБО) производится на основании сравнения  приведенных затрат на приобретение и эксплуатацию установок, платежеспособности населения и бюджетных возможностей поселений.

В результате проведенной работы получены следующие результаты. В таблице 8,1 представлены установки, которые имеют мощностные характеристики, способные утилизировать образующиеся объемы твердых бытовых отходов.

Таблица 8.1.

Установки по утилизации твердых бытовых отходов.

| Численность населения, чел | Наименование установок | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 000 | ПУ-5 | 1 | Исходя из мощностных характеристик преимуществом обладает установка ПУ - 5 |
|  | ЭКО Ф-2 | 2 |  |
|  | ИН-50.2 | 3 |  |
|  | ИН-50.4 | 2 |  |

Как видно из таблицы 8.1. для населенных пунктов с численностью 10 000 человек имеется достаточно широкий выбор установок по утилизации ТБО. Оценка целесообразности использования той или иной установки для поселения может быть определена в рамках подготовки проектных решений.

В мероприятиях программы представлены инвестиционные затрат по созданию системы сбора, вывоза и утилизации ТБО, базирующиеся на выборе наиболее эффективного варианта решений для поселения, исходя из сравнения приведенных затрат. Так для Каргасокского сельского поселения предложено внедрение локальных установок по термическому уничтожению отходов.

# 9. Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства. Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

- возможность привлечения внебюджетных средств

Таблица 9.1.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по

модернизации и развитию ЖКХ Каргасокского района на 2007-2010 гг.

|  | Модернизация и развитие существующих систем ЖКХ, млн. руб., в том числе |
| --- | --- |
|  | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 35,85 | 7,77 | 7,744 | 9,65 | 10,686 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
| - собственных (инвестиционных) средств предприятий | 24,85 | 2,67 | 6,444 | 6,75 | 8,986 |
| - бюджетных средств | 11,0 | 5,1 | 1,3 | 2,9 | 1,7 |
| в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |
| - замена изношенных основных фондов | 16,86 | 3,2 | 3,781 | 4,744 | 5,135 |
| - модернизация и реконструкция |  |  |  |  |  |
| - новое строительство | 18,99 | 4,57 | 3,963 | 4,906 | 5,552 |

Прогнозируемые варианты роста экономики и качества жизни требуют адекватного развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда на 3,7 процентных пункта, то есть достигнет 33% в среднем по поселению.

Позитивным результатом Программы можно считать также снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

Третьим позитивным результатом можно считать повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- повышение собираемости платежей до 97-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности.

Развитие коммунального сектора

Табл. 9.1.

| Качество услуг | Ресурсная эффективность | Финансовые результаты |
| --- | --- | --- |
| Повышение надежности, сокращение числа аварий, аварий и повреждений/км сетей в год: ВКХ с 2,4 до 1,5 Теплоснабжение с 2,3 до 1,6 Замена изношенных фондов – с 1,5-2,5 до 4-4,5% | Снижение удельных расходов электроэнергии: в водоснабжении и водоотведении кВт.ч/куб.м. - с 1,3 до 0,9 в водоотведении кВт.ч/куб.м. - с 3,3 до 2,1 в теплоснабжении кВт.ч/Гкал - с 34 до 26 Снижение расхода топлива в теплоснабжении, кг.у.т./Гкал - с 157 до 140 Сокращение потерь и утечек: с 25% до 18-21%; Сокращение численности работающих в ЖКХ на 10-15% | Доля бюджетного финансирования в текущей деятельности ЖКХ: с 30% до 7% Инвестиционная составляющая коммунального тарифа с 8% до 11% |

Реализация основных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит повысить качество и надежность предоставления услуг:

Риски, которые могут возникнуть при реализации Программных мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

Показатели мониторинга реализации программы

Таблица 3.2.

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансирование |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансирование развития ЖКХ за счет инвестиционной составляющей коммунальных тарифов тыс.руб. на чел в год | 0,22 | 0,54 | 0,56 | 0,75 |
| 1.2 | Бюджетное финансирование ЖКХ тыс. руб. на чел. в год всего, в том числе: | 0,43 | 0,11 | 0,24 | 0,14 |
|  | - текущей деятельности | 0,27 | 0,32 | 0,39 | 0,43 |
|  | - развития инфраструктуры | 0,38 | 0,33 | 0,41 | 0,46 |
| 1.3 | Среднедушевой доход населения, тыс. руб./ чел в месяц | 8,9 | 10,0 | 11,1 | 12,4 |
| 2. | Доступность услуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Средневзвешенный суммарный тариф, руб./м2 (без НДС) | 90,4 | 101,7 | 111,4 | 122,5 |
| 2.2 | Собираемость платежей, % | 96 | 97 | 97,5 | 98 |
| 2.3 | Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи, % | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 17,8 |
| 2.4 | Доля семей, нуждающихся в субсидиях, % | 14,7 | 14,7 | 14,4 | 14,2 |
| 3. | Эффективность коммунальной сферы |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 2,0-2,7 | 2,5-3,5 | 3,0-4,0 | 3,5-4,5 |
| 3.2 | Удельные нормы расхода электроэнергии |  |  |  |  |
|  | - теплоснабжение (кВтч/Гкал) | 24 | 23,5 | 23 | 22 |
|  | - водоснабжение (кВтч/м3) | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
|  | - водоотведение (кВтч/м3) | 2,8 | 2,0 | 1,6 | 1,0 |
| 3.3 | Удельные нормы расхода топлива в теплоснабжении (кг.у.т./ Гкал тепла ) | 148 | 145 | 143 | 140 |
| 3.5 | Снижение потерь и утечек материального носителя услуги | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 4 | Уровень благоустройства, % | 30 | 31 | 32 | 3 |
|  | - Водоснабжение | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|  | - Водоотведение | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4 |
|  | - Теплоснабжение | 22,2 | 22,5 | 22,8 | 23 |
| 5 | Жилищная обеспеченность, кв. м/чел. | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 21,5 |

Таблица 2.6

Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем Каргасокского сельского поселения

(сформированы с учетом мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Каргасокский район»)

| № п.п. | Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Мощность | Количество | Стоимость работ всего, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мероприятия Программы | Мероприятия, не имеющие источника финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  | 21 105 | 17 480 |  |
| 1.1. | Замена сетей |  |  |  | 6 365 |  |  |
| 1.1.1. | Сети в с. Каргасок | Замена сетей |  | 3,35 км | 6 365 |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 1.2 | Новое строительство |  |  |  | 14 740 | 17 480 |  |
| 1.2.1. | Сети в с. Каргасок | Строительство новых сетей |  | 8 км | 13 600 |  | Для подключения новых потребителей |
| 1.2.2. | Станция водоподготовки | Строительство станции |  | 1/300м.куб |  |  | Обеспечение качества питьевой воды. Осуществление строительства в рамках программы «Питьевая вода Каргасокского района» |
| 1.2.3. | Сети в с. Павлово | Строительство новых сетей |  | 0,75/11,5 км | 1140 | 17 480 | Замена существующих сетей водоснабжения, в связи с несоответствием существующих сетей гидравлическому режиму работы и аварийному состоянию. В рамках программы финансируется частичная замена внутриквартальных водопроводных сетей. Реализация мероприятий возможна в рамках МЦП «Питьевая вода Каргасокского района» |
| 2 | Водоотведение |  |  |  | 4 700 |  |  |
| 2.1. | Замена |  |  |  | 2 300 |  |  |
| 2.1.1. | Сети | Замена сетей |  | 1 км | 2 000 |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 2.1.2 | КОС | Замена оборудования |  |  | 300 |  |  |
| 2.2. | Новое строительство |  |  |  | 2 400 |  |  |
| 2.2.1. | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей |  | 1,5 км | 2 400 |  | Подключение новых потребителей |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  | 8 200 |  |  |
| 3.1. | Замена |  |  |  | 8 200 |  |  |
| 3.1.1 | Тепловые сети | Замена тепловых сетей |  | 2 км | 5 600 |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 3.1.2 | Котельная "Южная" | Замена оборудования |  |  | 500 |  | Плановая замена оборудования, в том числе замена оборудования на соответствующие режиму работы котельной и имеющие лучшие показатели ресурсной эффективности |
| 3.1.3 | Котельная "Геологическая" | Замена оборудования |  |  | 2 100 |  | Плановая замена оборудования, в том числе замена оборудования на соответствующее режиму работы котельной и имеющее лучшие показатели ресурсной эффективности |
| 4. | Санитарная очистка, ТБО |  |  |  | 1 850 |  |  |
| 4.1. | Новое строительство |  |  |  | 1 850 |  |  |
| 4.1.1. | Скотомогильник | Строительство скотомогильника |  |  | 1 850 |  | Выполнение требований по обеспечению ветеринарно-санитарной защиты населенного пункта |
|  | Всего по программе |  |  |  | 35 855 | 17 480 |  |

Стоимость мероприятий Программы по совершенствованию коммунальных систем

Системы теплоснабжения

| Сельские поселения | Стоимость замены всего, теплоснабжение, тыс. руб. | Строительство, теплоснабжение, тыс. руб. | Всего затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Каргасокское сельское поселение | 8200 | 589 | 1791 | 2686 | 3134 |  |  |  |  |  | 8200 |

Системы водоснабжения

| Сельские поселения | Стоимость замены всего, водоснабжение, тыс. руб. | Строительство, водоснабжение, тыс. руб. | Всего затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Каргасокское сельское поселение | 311 | 1601 | 2087 | 2366 | 311 | 14740 | 494 | 4154 | 4774 | 5318 | 21105 |

Системы водоотведения

| Сельские поселения | Стоимость замены всего, водоотведение, тыс. руб. | Строительство, водоотведение, тыс. руб. | Всего затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Каргасокское сельское поселение | 2300 | 105 | 540 | 689 | 965 | 2400 | 56 | 701 | 779 | 864 | 4700 |

Утилизация ТБО

|  | Стоимость строительства, утилизация ТБО, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Каргасокское с.п. | 1 850 | 1758 | 93 |  |  |

Табл. 6.4.

Объем строительства, не имеющий источника финансирования, тыс. руб.

Водоснабжение

17 480

Стоимость мероприятий Программы

|  | тыс. руб. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплоснабжение | Замена | 2 788 | 1 640 | 1 968 | 1 804 | 8 200 |
| водоснабжение | строительство | 2 756 | 3 169 | 4 127 | 4 688 | 14 740 |
|  | Замена | 311 | 1601 | 2087 | 2366 | 6 365 |
| водотведение | строительство | 56 | 701 | 779 | 864 | 2 400 |
|  | Замена | 105 | 540 | 689 | 965 | 2 300 |
| Утилизация строительство | строительство | 1758 | 93 |  |  | 1 850 |
| ИТОГО |  | 7 774 | 7 744 | 9 650 | 10 687 | 35 855 |

# Footnotes

Нормативы-индикаторы – набор показателей, отражающих взаимосвязь затрат с объективными и достаточно легко оцениваемыми факторами, с помощью которых можно судить о ресурсной эффективности деятельности коммунальных предприятий, надежности обслуживания потребителей, изменении финансово-экономических и социальных характеристик. Разработаны Институтом экономики ЖКХ на основе обобщения опыта ряда регионов России

Жилищный кодекс РФ

# Text boxes

- Наличие в муниципальном образовании информации для расчетов (используемые исходные данные должны входить в состав официальной статистической отчетности)

- Простота расчета

- Понятность для населения

- Учет платежей в целом за жилищно-коммунальные услуги

- Обеспечение баланса интересов населения, производителей и поставщиков коммунальных услуг, а также администрации муниципального образования

- Использование механизма оценки доступности не должно иметь своим следствием стагнацию жилищно-коммунального комплекса

Фактором, определяющим доступность услуг, является уровень их оплаты.

Предлагается оценивать доступность оплаты населением ЖКУ через долю

соответствующих затрат в бюджете семьи.